ТОВ Підприємство «Т Е П Л О Т Е Х Н І К А»

Електрокам'янка для сауни

ЕКС

“Дніпро”

Керівництво до експлуатації

ЕКС-(4-20).00.00.00 КЕ

з механічним пультом керування

Скорочена версія

Дніпропетровськ

2008

Увага! Купуйте ЕКС тільки у виробника або його регіональних представників При покупці перевіряйте комплектність, товарний вигляд ЕКС, правильність і повноту заповнення талонів даного керівництва При порушеннях правил установки і експлуатації, висловленої в керівництві, а також відсутності відповідних відміток в талонах, гарантія знімається і ремонт здійснюється за рахунок власника

Зміст

| 1 Загальні вказівки | 3 |
| --- | --- |
| 2 Технічні вимоги | 3 |
| 3 Комплектність | 4 |
| 4 Вимоги безпеки | 4 |
| 5 Будова і принцип роботи | 6 |
| 6 Підготовка до роботи і порядок роботи | 6 |
| 7 Технічне обслуговування | 7 |
| 8 Правила зберігання | 8 |
| 9 Можливі несправності і методи їх усунення | 8 |
| 10 Свідоцтво про приймання і продаж 11 Гарантії виробника | 9 9 |

В цьому керівництві до експлуатації приводяться основні відомості про роботу електрокам'янки для сауни (скорочене найменування - ЕКС), опис конструкції. Вказана послідовність установки і підключення, дана методика настройки. Приведені можливі несправності і рекомендації по їх усуненню.

Перед установкою і введенням в експлуатацію ЕКС, уважно ознайомтесь з цим керівництвом, оскільки правильна установка, наладка і обслуговування ЕКС забезпечить її безпечну і безвідмовну роботу тривалий період.

Дотримуйтесь вимог керівництва і зберігайте його з метою подальшого використовування.

1 Загальні вказівки

1.1 ЕКС призначена для побутового і промислового використовування в парильних приміщеннях для нагріву повітря до температури

120 0С, при відносній вологості повітря не більше 20 %. ЕКС при правильному підборі забезпечує у встановленому режимі підтримку вибраної температури повітря в парильному приміщенні.

1.2 В процесі експлуатації ЕКС необхідно регулярно спостерігати за її роботою. Не допускати установку ЕКС на об'єктах, де відсутні люди, контролюючі стан і роботу устаткування.

1.3 ЕКС випускається підприємством «Теплотехніка» відповідно до вимог  ТУ У 29.7-23071830.002-2001. На ЕКС є сертифікат відповідності № UA1.069.0087468-07 (діє до 13.04.2009 р).

1.4 Приклад умовного позначення електрокам'янки для саун, потужністю 9 кВт на напругу 380 В: ЕКС-9/380.

2 Технічні вимоги

2.1. Підприємством «Теплотехніка» виготовляються ЕКС номінальною потужністю: 4 - 20 кВт.

2.2. Основні технічні дані на ЕКС приведені в

таблиці 1, принципова електрична схема - на рисунку 2.

Таблиця 1

| Параметри і характеристики | Модифікації |
| --- | --- |
|  | ЕКС-4 | ЕКС-6 | ЕКС-9 | ЕКС-12 | ЕКС-15 | ЕКС-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Споживана потужність, не більш, кВт: повна 1-ая ступінь 2-ая ступінь | 4 - - | 6 - - | 9 - - | 12 6 6 | 15 7,5 7,5 | 20 10 10 |
| Автомат. вимикач, на ввідній лінії дво/чотири полюсний, In, А | 25/ | 40/16 | /20 | /25 | /32 | /40 |
|  | міжконтактний зазор повинен бути не менше 3 мм в кожному з полюсів |
| Напруга живлення, В | 220 ( 10 | 220/380 ( 5/10 % | 380 ( 38 |
| Частота струму мережі, Гц (1 Гц | 50 |
| Тип нагрівача | ТЕН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Площа перетину мідних дротів кабелю живлення, мм2, не менше | 2х4 | 2х6/ 3х2,5 + +1х1,5 | 3х4+1х2,5 | 3х6+ 1х4 |
| Габаритні ро-зміри блоку управління, мм, не більше | 185х100х295 | 330х100х295 |
| Габарити нагрівача, мм, не більше | 520х370х630 | 680х400х630 |
| Габаритні ро-зміри терморе-гулятора, мм, не більше | 250х100х80 |
| Маса, кг, не більше | 42 | 45 | 48 | 67 | 70 | 73 |

Примітка. Цифри до косої межі відносяться до модифікацій ЕКС на напругу 220 В, після косої межі - на 380 В.

3 Комплектність

3.1. Комплект, що поставляється, представлений в таблиці 2.

Таблиця 2

| Назва | Кількість |
| --- | --- |
| Електрокам'янка для сауни (ЕКС): Нагрівач (радіатор) Блок управління Терморегулюющий блок Керівництво до експлуатації Пакувальна тара | 1 1 1 1 1 |

3.2. Кабельна продукція і інші допоміжні матеріали, необхідні для зовнішнього з'єднання ЕКС, в комплект поставки не входять.

4 Вимоги безпеки

4.1. ЕКС є стаціонарним виробом, умови безпечної роботи якого повинні бути забезпечені обслуговуючим персоналом, що дотримує вимоги ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕ).

4.2. Забороняється проводити технічне обслуговування і ремонт ЕКС при включених ланцюгах електроживлення.

4.3. Перед включенням електроживлення ЕКС переконаєтеся у відсутності пошкоджень, що загрожують життю і здоров'ю, а також перевірте цілісність заземлюющего провідника (перетин провідника повинен бути не менше 4 мм2) і надійність його контакту із затискачем заземлення. Перевірте напругу мережі.

4.4. Нагрівач повинен бути встановлений на відстані не менше

0,7 м від дерев'яної обшивки. Підставка під нагрівач повинна перевищувати розміри нагрівача не менше ніж на 0,2 м з кожної сторони і повинна бути виконана з негорючих матеріалів. Відстань між нагрівачем і стелею сауни повинна перевищувати 1 м, якщо стеля нижче необхідно встановити відбивач з металевого листа, розміри якого перевищують розміри нагрівача не менше ніж на 0,5 м з кожної сторони. Між стінами, стелею і дерев'яною обшивкою укладається тільки негорюча термоізоляція.

4.5. Нагрівач повинен бути захищений огорожею заввишки 1,2 м на відстані не менше 0,5 м від найближчої лавки.

Невиконання цих умов може привести до виникнення пожежі

4.6. Забороняється:

- встановлювати блок управління і терморегулювання в парильному приміщенні;

- експлуатувати електрокам'янку за відсутності або пошкодженні заземлення;

- проводити ремонтні роботи при включеній в мережу електрокам'янці;

- поливати нагрівач потоками води;

- використовувати як заземлення труби водопостачання, каналізації, газової мережі а також заземлення громовідводів.

4.7. Не використовувати парильне приміщення для сушки одягу. Акуратно поводитися з гарячим камінням і металевими частинами ЕКС – вони можуть викликати опіки шкіри. Пересуватися в сауні слід обережно, оскільки підлога може бути слизькою. В сауні не можна залишати без нагляду дітей, інвалідів і людей із слабким здоров'ям.

4.8. Категорично забороняється залишати без нагляду працюючу ЕКС на довгий час. Перед повторним включенням таймера необхідно оглянути приміщення сауни.

5 Будова і принцип роботи

5.1. Нагрівач ЕКС є сталевою зварною конструкцією, що складається з двох корпусів, розділених зазором для циркуляції повітря. Поверхня нагрівача забарвлена термостійкою фарбою. Зверху нагрівач закривається касетою, захищаючою ТЕН від попадання води, а також служить для укладання каміння. На задню стінку нагрівача виведена клемна колодка для його під'єднування до електромережі. Схема підключення ЕКС приведена на рис.1.

5.2. Блок управління і терморегулятор поміщені в сталеві забарвлені корпуси і встановлюються за межами парильного приміщення.

5.3. Для пуску ЕКС необхідно подати живлення на блок управління:

включити автоматичний вимикач, при цьому, у моделей в яких відсутнє розділення по потужності, спалахують сигнальні лампи «мережа» і «нагрів»;

якщо у моделі є розділення по потужності, то нагрів включається тумблерами;

в процесі роботи ЕКС при досягненні в парильному приміщенні встановленої температури лампа «нагрів» гасне (при цьому нагрівач вимикається);

при пониженні температури на 6 ( 2 0С (гістерезис терморегулятора) лампа «нагрів» спалахує (нагрівач автоматично включається).

5.4. Після закінчення користування сауною необхідно відключити на блоці управління і на розподільному щиті живлення ЕКС.

6 Підготовка до роботи і порядок роботи

6.1. Установка ЕКС, її підключення до електромережі і опробування повинне проводитися кваліфікованими фахівцями з дотриманням всіх правил монтажу і експлуатації.

Підключення до заземлюючого контуру обов'язкове!

6.2 Об'єми рекомендованих парильних приміщень:

| тип ЕКС | ЕКС-4 | ЕКС-6 | ЕКС-9 | ЕКС-12 | ЕКС-15 | ЕКС-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vmin, м3 | 5,4 | 8,1 | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 |
| Vmax,м3 | 6,6 | 9,9 | 16,5 | 22 | 27,5 | 33 |

Мінімальна висота приміщення сауни 1,8 м.

6.3. При устаткуванні сауни необхідно виконати всі заходи безпеки, вказані в розділі 4. В підлозі парильного приміщення за всією площею викладається металева зварна сітка з дроту діаметром перетину не менше 5мм і розміром вікна не більше 250 мм Сітка повинна надійно з'єднуватися з контуром заземлення. Стіни, підлога і стеля парильного приміщення зашиваються дерев'яними дошками. Капелюшки цвяхів повинні бути втоплені в дошку на глибину 3 – 5 мм Між стінами, підлогою і стелею і дерев'яною обшивкою укладається негорюча термообшивка.

6.4. Датчик температури вводиться в парильне приміщення і закріплюється на дерев'яній обшивці парильного приміщення. Місце його розташування повинне бути вибрано в точці необхідного контролю температури, але не ближче за один метр від нагревателя і не ближче за один метр від стіни.

6.5. Для ЕКС використовується каміння розміром 40-120 мм Необхідно використовувати масивний колений камінь який перед вживанням необхідно вимити. Каміння викладається на захисний кожух в наступному порядку: велике каміння – вниз; маленьке – вгору, щоб забезпечити нормальний повітрообмін. При парінні важливий ефективний обмін повітря. Підведення повітря з вулиці в парильне приміщення рекомендується розміщувати в районі підлоги в місці установки ЕКС, це також виключає перегрів кабелів і вузлів з'єднання.

6.6. Слід використовувати термостійкий кабель в гумовій оболонці і прокладати його в сталевих захисних коробах. Монтаж необхідно виконувати відповідно схемі з'єднання.

6.7. Для захисту електричних ланцюгів від перевантажень і струмів короткого замикання, а також для оперативних відключень і включень, на лінії подачі електроживлення до ЕКС обов'язково встановлюють автоматичний вимикач, технічні характеристики якого повинні відповідати параметрам, приведеним в таблиці 1.

7 Технічне обслуговування

7.1 Перед пуском в експлуатацію, а також через дві години роботи після пуску і періодично, не менше одного разу на місяць, необхідно перевіряти надійність кріплень дротів, кабелів, затягування різьбових з'єднань. При необхідності, з'єднання підтягти, уникаючи пошкоджень, що впливають на подальше використовування ЕКС.

Технічне обслуговування ЕКС проводиться після відключення електроживлення тільки спеціально навченим персоналом

7.2. Організація, що виконує монтаж і обслуговування ЕКС повинна мати ліцензію на виконання цих робіт.

7.3. До обслуговування ЕКС допускаються особи, що вивчили принцип роботи, конструкцію, порядок робіт, що пройшли інструктаж по техніці безпеки, а також що отримали допуск на виконання даного виду робіт.

8 Правила зберігання

8.1. До експлуатації ЕКС необхідно містити в закритому приміщенні в упакованому вигляді. Температура в приміщенні 1...40 оС, відносна вологість повітря не більше 80 % при 25 оС. В повітрі приміщення не повинне бути агресивних і легкозаймистих пари і газу.

8.2. Неупаковані ЕКС тримати тільки в ремонтних ділянках на період ремонту.

8.3. ЕКС перевозять закритими транспортними засобами (автомобілі, контейнери, вагони і т.п.).

8.4. Температура навколишнього повітря при транспортуванні: від мінус 10 до плюс 50 оС, відносна вологість до 80 % при температурі 25 оС.

9 Можливі несправності і методи їх усунення

9.1 Можливі несправності і методи їх усунення приведені в таблиці 3.

Таблиця 3

| Найменування несправності | Вірогідна причина | Метод усунення | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| При включенні електроживлення не включається наг-рівач | 1. пошкодження в ланцюзі управління; 2. вийшов з ладу терморегулятор | Знайти і ліквіду-вати пошкоджен-ня. Замінити термор. | Заміну і перевірку виконує фахівець |
| Нагрівач гріється але сигнальна лампа не горить | вийшла з ладу лампа або резистор | Замінити лампу або резистор |  |
| Температура в па-рильному приміщенні не досягає встановленого значення. | 1. низька напруга в мережі; 2. вийшов з ладу один або декілька ТЕН | Усунути причину. Перевірити і замінити несправні ТЕН. |  |
| Нагрівач гріється, температура в парильному приміщенні перевищує встановлену величину | 1. вийшов з ладу датчик температури; 2. пошкоджені проводи сполучаючі датчик з терморегулятором. | Замінити датчик. Перевірити з'єднання і усунути пошкодження. |  |

11.6 Транспортні витрати по доставці ЕКС на гарантійний ремонт і повернення її після ремонту власнику здійснюються за рахунок підприємства «Теплотехніка».

11.7 З питань гарантійного ремонту і післягарантійного обслуговування звертатися до виробника за адресою:

ТОВ Підприємство «Теплотехніка», 49000,

м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93, к. 237, т. 788-82-01.

|  | Рис. 1. Сема підключення ЕКС |
| --- | --- |

БН1, БН2 – трубчаті нагрівачі (ТЕН);

КМ1, КМ2 – пускачі електромагнітні, ПМЛ; SK – контакт терморегулятора; QF – автоматичний вимикач;VD1, VD2, VD3 – діоди світловипромінюючі; R1, R2, R3 – резистори МЛТ-2-33 кОм;

SА1, SА2 – перемикачі, ПТ-24.

Для ЕКС-6-9/380 на схемі прибрати елементи: КМ2, БН2, VD3, R3, SА1, SА2. На місці SА1 встановити перемичку. Для ЕКС-4-6/220 підключення йде на одну фазу, інше- по схемі ЕКС 6-9/380.

Рис. 2. Схема електрична принципова ЕКС-12-20/380

Рис. 3. Сема повітрообміну в парильному приміщенні

Рис. 4. Допустимі відстані установки ЕКС

# Text boxes

069