# ТУРБО-ПРИСТАВКА  ТПД-РТ-230/01

Руководство по эксплуатации

РТ.0002.500.00 РЭ

Содержание

Введение……………………………………………………………………….…..3

1 Описание и работа изделия……………………………………………….….4

1.1 Назначение…………………………………………………………………....4

1.2 Технические характеристики…………………………………………….…4

1.3 Состав…………………………………………………………………………..5

1.4 Устройство и работа………………………………………………………....6

1.5 Упаковка...................................................................................................6

2 Использование по назначению……………………………………………….6

2.2 Меры безопасности…………………………………………………………..6

2.3 Подготовка изделия к использованию…………………………………….6

3 Транспортирование…………………………………………………………….7

4 Хранение и гарантии изготовителя………………………………………….7

Приложение А……………………………………………………………………..13

Приложение Б……………………………………………………………………..13

Приложение В……………………………………………………………………..15

# Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа работы и правил эксплуатации турбо-приставки типа

ТПД-РТ (изделие), выполненный на основании технического задания РТ.0002.500.00 ТЗ.

Завод-изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия. Поэтому возможны некоторые расхождения между описанием изделия и фактическим исполнением, которые не изменяют сущности описания и не влияют на характер и объем работ, выполняемых при вводе изделия в эксплуатацию.

При изучении и эксплуатации изделия необходимо дополнительно пользоваться следующими документами:

- СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей";

- схема электрическая принципиальная из комплекта изделия.

# Описание и работа изделия

## Назначение

    - Изделие предназначено для отвода продуктов сгорания принудительным способом, что позволяет использовать газовые котлы без специально организованного дымохода естественной тяги.

    - Изделие предназначено для установки в топочных, укомплектованных котлами типа КВ-РТ и подключается согласно схемы электрической принципиальной РТ.0002.500.00Э3 (см. приложение А), учитывая комплект поставки.

  - В изделии установлены два вентилятора на номинальное                    напряжение 230 В.

Пример условного обозначения:

ТПД–  РТ – 230 / 01

типоисполнение

объемный расход на номинальном режиме, м3/ч

обозначение типа изделия

## Технические характеристики

    - Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ,               категории 4.2  по ГОСТ 15150.

    - По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу 20 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

    - Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

    - В изделии предусмотрена блокировка, исключающая запуск котла при не работающем изделии.

    - Габаритные и присоединительные размеры изделия приведены в приложении Б.

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Объемный расход продуктов сгорания, м3/ч | 230 |
| 2 Сопротивление дымоотводящего канала, Па | 50 |
| 3 Диаметр подводящего патрубка, мм | 150 |
| 4 Диаметр отводящего патрубка, мм | 150 |
| 5 Переходник, мм/мм | 150/230 |
| 6 Номинальное напряжение электросети, В | 230 |
| 7 Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| 8 Шум, Дб, не более | 55 |
| 9 Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более | 110 |
| 10 Масса, кг | 8,7 |

Таблица 1

## Состав

    - Изделие состоит из корпуса 1 (см. приложение Б), на которой установлен коллектор 2 с входным и выходным патрубками.

На корпусе 1 установлен блок управления 3 с клемной колодкой.

На коллекторе 2 установлены:

- два вентилятора 4;

- датчик разряжения 5, соединенный с вентиляторами трубкой 6;

    - Изделие снабжено переходником Ф150/Ф230 и комплектом крепежных элементов согласно упаковочному листу.

## Устройство и работа

    - Изделие осуществляет принудительное удаление продуктов сгорания котла по сигналу системы управления котла. При этом датчик разряжения коммутирует цепь безопасности котла таким образом, что при аварийной остановке вентиляторов останавливается работа котла.

    - Блок управления изделия рассчитан на подключение к котлам, только,       типа КВ-HW.

## Упаковка

    - Изделие во внутренней упаковке уложено в картонный упаковочный ящик

# Использование по назначению

## Меры безопасности

      - Для подготовки изделия к использованию допускается только специально обученный персонал, имеющий соответствующую группу по электробезопасности, а также знание нормативных эксплуатационных документов объекта, на котором производится монтаж изделия.

      - Работы по транспортированию, монтажу и подготовке изделия должны производиться при отсутствии напряжения в ее электрических цепях.

## Подготовка изделия к использованию

    - Изделие крепится на близлежащей от котла стене, имеющей дымоотводящий канал, или  на  специальном дымоотводящем коллекторе, жестко закрепленном на несущих конструкциях топочного помещения (см. приложение В).

Соединение входного  патрубка изделия с  дымоходом котла осуществляется с помощью гибкой дымоотводящей трубы 1  и   переходника 2.

Внимание!

- Длина дымохода от котла до турбо-приставки должна быть не менее 0,5 м.

- Общее сопротивление дымохода не должно превышать значение, указанное в табл. 1. Для дымохода Ф150 мм общая длина, до и после турбо-приставки, должна быть не более 5 м  и содержать не более 4 поворотов на 90°.

# Транспортирование и хранение

  - Условия хранения и транспортирования изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды 4.2 по ГОСТ 15150-69 при температуре не ниже минус 40°С.

  - Изделие должно транспортироваться в упаковочном ящике. При транспортировании  и хранении изделие запрещается кантовать, подвергать резким толчкам и ударам.

  - Срок хранения изделия в упаковке – 12 месяцев со дня отгрузки.

  - Габаритные размеры и масса изделия позволяют транспортировать его автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта. Транспортирование производится согласно инструкций и правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

# Гарантии изготовителя

# Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации турбо-приставки.

# Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяцев с момента ввода в  эксплуатацию.

# Потребитель теряет право на гарантийное обслуживание турбо-приставки, а изготовитель не несет ответственности в случаях:

# нарушения правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения турбо-приставки, изложенных в данном руководстве;

# эксплуатации турбо-приставки в условиях, не отвечающих техническим требованиям;

# использование турбо-приставки не по назначению;

# внесение в конструкцию турбо-приставки изменений и осуществление доработок, а также использование узлов, деталей, комплектующих изделий, не предусмотренных нормативными документами.

# Рекламации на изделие принимаются при наличии акта дефектации, заверенного газовой службой или сервисным центром.

# Упаковочная ведомость

# Турбо-приставка ТПД-РТ-230/01 №____________ упакована согласно конструкторской документации.

Дата упаковки_____________________    Упаковку произвел      ______________________

(подпись)

# Свидетельство о приемке

# Турбо-приставка ТПД-РТ-230/01 №____________ упакована согласно конструкторской документации и является пригодной для эксплуатации.

Дата выпуска «_____»___________201_г.

______________ (штамп ОТК)

# М.П.

Форма № 2-гарант

Изготовитель: ООО «Мик-Ойл», Украина,  г. Харьков, ул. Котлова,  д.54

Код ДКПП

Гарантийный талон

Турбо-приставка ТПД-РТ-230/01

Заводской номер______________ Дата изготовления_________________________

( год, месяц, число)

_________________________________________________              ________________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица (исполнителя)                 (подпись)

Продавец______________________________________________________________

(наименование организации

______________________________________________________________________

юридический адрес)

Дата продажи__________________________      Цена      ______________________

(год, месяц, число)                                    (гривен)

_______________________________________________                  ______________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица (продавца)                 (подпись)

М.П.

Товар принят на гарантийное обслуживание_______________________________

(наименование организации – исполнитель

________________________________________________________________________________________

гарантийного обслуживания, юридический адрес )

Дата постановки товара на гарантийный учет _________________________________________________

(год, месяц, число)

Номер, за которым товар принят на гарантийный учет___________________________________________

______________________________________________                                        ______________________         (фамилия, имя, отчество ответственного лица (исполнителя)                                              (подпись)

М.П.

Учет работ гарантийного ремонта

| Дата | Описание неисправности | Содержание выполненной работы, наименование замененных деталей | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный срок эксплуатации  продлен до «____» _____________ 201__ г.

«____» _____________ 201__ г.

____________________________________________________           _____________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица (исполнителя)                  (подпись)

Форма № 5-гарант

Изготовитель: ООО «Мик-Ойл», Украина  г. Харьков, ул. Котлова,  д.54

Код ДКПП

ТАЛОН

На ввод в эксплуатацию  в течении_______ лет (месяцев)

гарантийного срока эксплуатации

Турбо-приставка ТПД-РТ-230/01

Заводской номер________________ дата изготовления____________________

(год, месяц, число)

__________________________________________________       ______________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица (исполнителя)             (подпись)

М.П.

(

Форма № 5-гарант

Изготовитель: ООО «Мик-Ойл», Украина,  г. Харьков, ул. Котлова,  д.54

Код ДКПП

ТАЛОН

На ввод в эксплуатацию  в течении_______ лет (месяцев)

гарантийного срока эксплуатации

Турбо-приставка ТПД-РТ-230/01

Заводской номер____________________ дата изготовления_________________

(год, месяц,число)

__________________________________________________          _____________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица (исполнителя)                 (подпись)

М.П.

Форма № 5-гарант

Изготовитель: ООО «Мик-Ойл», Украина  г. Харьков, ул. Котлова,  д.54

Код ДКПП

ТАЛОН

На ввод в эксплуатацию  в течении_______ лет (месяцев)

гарантийного срока эксплуатации

Турбо-приставка ТПД-РТ-230/01

Заводской номер____________________ дата изготовления_________________

(год, месяц, число)

__________________________________________________          _____________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица (исполнителя)                 (подпись)

М.П.

Исполнитель _____________________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

Дата постановки товара на гарантийный учет __________________________________________

(год, месяц, число)

Номер, за которым товар принят на гарантийный учет ___________________________________

Дата введения в эксплуатацию ______________________________________________________

(год, месяц, число)

____________________________________________________         _________________________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица (исполнителя)                             (подпись)

М.П.

Подпись потребителя, что подтверждает                _____________________         _____________

Выполнение работ по введению в эксплуатацию            (подпись)                                     (дата)

(

Исполнитель _____________________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

Дата постановки товара на гарантийный учет __________________________________________

(год, месяц, число)

Номер, за которым товар принят на гарантийный учет ___________________________________

Дата введения в эксплуатацию ______________________________________________________

(год, месяц, число)

____________________________________________________         _________________________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица (исполнителя)                             (подпись)

М.П.

Подпись потребителя, что подтверждает                _____________________         _____________

Выполнение работ по введению в эксплуатацию            (подпись)                                     (дата)

(

Исполнитель _____________________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

Дата постановки товара на гарантийный учет __________________________________________

(год, месяц, число)

Номер, за которым товар принят на гарантийный учет ___________________________________

Дата введения в эксплуатацию ______________________________________________________

(год, месяц, число)

____________________________________________________         _________________________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица (исполнителя)                             (подпись)

М.П.

Подпись потребителя, что подтверждает                _____________________         ______________

Выполнение работ по введению в эксплуатацию            (подпись)                                     (дата)

# Приложение А

(справочное)

Схема подключения к котлам Standard

Схема подключения к котлам Smart

Схему подключения турбо-приставки к разным моделям котлов необходимо выбирать из руководства по эксплуатации котла.

# Приложение Б

(справочное)

Общий вид турбо-приставки

# 1 –  Корпус;

# 2 – Коллектор;

# 3 – Блок управления;

# 4 – Вентилятор;

# 5 – Датчик давления;

6 – Воздуховод.

# ПриложениеВ

(справочное)

Вариант размещения турбо-приставки в топочной

# 1 –  Дымоход;

2 – Переходник.

# Text boxes

Лист

28.22.13

28.22.13

Корешок отрывного талона на ввод в эксплуатацию в течении__________ лет (месяцев) гарантийного срока эксплуатации

Исполнитель _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество )

Талон изъят __________________

(год, месяц, число)

____________________________________________________   __________________

(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виконавця)    (підпис)       М.П.

28.22.13

28.22.13

277