Аппарат бытовой комбинированный типа

" Данко АКТВ-20

РУКОВОДСТВО ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

632483.033 КЕ

г. Ривнэ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ......................................................................................................4

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.............................................................................................5

3.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ …...........................................................................................6

4.	ТРЕБОВАНИЯ ИЗ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ........................................................6

5.	СТРОЕНИЕ АППАРАТА.................................................................................................7

6.	МОНТАЖ АППАРАТА ...................................................................................................9

7.         ПІД'ЄДНАННЯ АППАРАТА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ….......... …………...…10

8.	ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ.................  ..................................................11

9.	РАБОТА АППАРАТА РАЗЖИГАНИЕ............ ...........................................................13

10.	  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.........................................................................14

11.	  ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ...........................14

12.	  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМЕ АППАРАТА  ........................................................15

13.	  СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И СОХРАНЕНИИ...........15

14.	  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ.............................................................................15

15.	  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ...........................................................................16

Додаток 1   Контрольный талон на установку АППАРАТА........................  ……...............21

Додаток 2   Отметки о неполадках и заменах деталей и ремонта........................................22

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Аппараты бытовые комбинированные типа "Данко АКТВ-15" 	и "Данко АКТВ-20"  ДСТУ 3075-95(ГОСТ9817-96) предназначенные для теплоснабжения  индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водного отопления  и приготавливания пищи.

ВНИМАНИЕ !

1.2. При купле аппарата: необходимо убедиться, что его тепловая мощность отвечает проекту на отопление вашего дома или сооружения, проверьте комплектность соответственно  разделу 3 и товарный вид. После продажи аппарата покупателю завод-производитель не принимает претензий по некомплектности, товарному виде и механических повреждениях.

1.3. Перед эксплуатацией аппарата внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, изложенными в этом руководстве.

1.4. Нарушение правил эксплуатации, указанных в руководстве, может привести к несчастному случаю и вывести аппарат из строя.

1.5. При установке, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте аппарата должны придерживаться правила пожарной безопасности, правила безопасной эксплуатации водогрейных котлов и  строительные нормы и правила.

1.6. Смонтированный аппарат может быть введен в эксплуатацию только после инструктажа владельца и обязательным заполнением контрольного талону на установку (додаток 1).

1.7. Ремонт и уход за системой водного отопления проводятся владельцем аппарата или  сервисной службой монтажной организации или организацией, которая имеет соответствующие разрешения и соглашение с владельцем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры аппарата приведены в таблице 1 :

Таблица 1

| Название параметра и размера | Норма |
| --- | --- |
|  | "Данко АКТВ-15" | "Данко АКТВ-20" |
| 1. Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
| 2. Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±15% | 15 | 20 |
| 3. Номинальная затрата топлива, кг/ч : - уголь каменный ( =20560 3080 кДж/кг) - антрацит ( =27200 4080 кДж/кг) | 4,2 2,8 | 5,6 3,3 |
| 4. Коэффициент полезного действия, %, не ниже: - уголь каменный ( =20560 3080 кдж/кг) - антрацит ( =27200 4080 кдж/кг) | 65 75 | 65 76,5 |
| 5.Рабочее давление воды, МПа: - минимальное - максимальное | 0,06 0,15 | 0,06 0,15 |
| 6. Подключение к системе отопления, резьба | G1½″ | G1½″ |
| 7. Разрежение за аппаратом, Па | 10-20 | 10-20 |
| 8. Температура продуктов сгорания, 0С, не менее | 140 | 140 |
| 9. Объем воды в аппарате, л, ±10% | 36 | 48 |
| 10. Размеры топки, мм - высота - ширина - глубина | 340 304 410 | 340 304 685 |
| 11. Объем загруженного топлива, л | 35 | 70 |
| 12. Продолжительность рабочего цикла, ч : - выход летающих до 17 % - выход летающих до 50 % | 8 6 | 8 6 |
| 13. Габаритные размеры, мм, не большее |  |  |
| - высота | 882 | 882 |
| - ширина | 475 | 475 |
| - глубина | 802 | 1072 |
| 14. Масса, кг, не более | 115 | 150 |

2.2. Ориентировочный расчет затраты топлива можно проводить за следующими формулами :

, кг/ч (часовая затрата)   , кг/су (тсуточная затрата)

где   N - тепловая мощность аппарата, кВт;

- низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

ή - минимально-допустимый (согласно ДСТУ 2326) КПД аппарата (см. табл. 1).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки приведен в таблицы 2 :

Таблица 2

| Название поставки | "Данко АКТВ-15" | "Данко АКТВ-20" |
| --- | --- | --- |
| 1 Аппарат отопительный, шт | 1 | 1 |
| 2 Руководство из эксплуатации, екз. | 1 | 1 |
| 3 Кочегарный инструмент, шт : - совок - кочерга - ящик золы | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 4 Упаковка аппарата, шт. | 1 | 1 |
| 5 Винт регулирующий, шт | 1 | 1 |
| 6 Тягорегулятор, шт.* | 1 | 1 |

*  прибавляется по заказу.

4. ТРЕБОВАНИЯ ИЗ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Помещение, в котором устанавливается аппарат, должно отвечать требованиям СНиП ІІ-35-76 "Котельные установки", СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и "Правилам пожарной безопасности в Украине".

4.2. К обслуживанию допускаются лица, которые ознакомленные с строением и правилами эксплуатации аппарата.

4.3. Основные мероприятия безопасности :

- аппарат не допускается устанавливать на онеопасные строительные конструкции;

      - пол помещения необходимо выполнять из огнестойких материалов с негладкой поверхностью;

      - аппарат необходимо устанавливать на стальное лист, изложенный на асбестовый картон, смоченный в глиняный раствор. Лист должен выступать за габариты аппарата на 0,5 г (по фронту) и 0,3 г (по бокам);

      - помещение, в котором устанавливается аппарат, должно иметь вентиляцию;

      - при остановке аппарата в зимнее время на продолжительный период (более суток) необходимо полностью слить воду из системы отопления и аппарата через спускной вентиль, установленный в нижней точке системы;

      - при разжигании аппарата в холодную пору года необходимо довести температуру теплоносителя до 60  С и убедиться в наличии его циркуляции в системе отопления. Только после этого продолжать поднимать температуру теплоносителя к необходимому значению;

      - во время эксплуатации поддерживать температуру воды в аппарате не высшее 95  С;

      - не оставлять аппарат без надзора до полного разгорания твердого топлива.

4.4. Особые правила безопасности :

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- установка аппарата возле легковоспламеняющихся стен, перегородок без теплоизоляции газохода;

- накопление горючих материалов на расстоянии меньшее 0,5 м от аппарата;

- работа аппарата с незаполненной системой отопления ли частично заполненного теплоносителем аппарата;

- прямой отбор горячей воды из системы отопления для потребностей горячего водоснабжения. Допускается установка в систему дополнительно водонагревателя;

- оставлять работающий аппарат на продолжительное время без надзора;

- проводить  ремонт, профилактическое обслуживание на работающем аппарате;

4.5. В случае возникновения пожара срочно сообщите в пожарную часть за телефоном 101.

4.6. При неправильном пользовании аппаратом может настать отравление оксидом углерода (угарным газом). Признаком отравления есть: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, обморок, общая слабость, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. Пострадавший может внезапно утратить сознание.

Для предоставления первой помощи пострадавшему:

- вызовите скорую помощь за телефоном  103;

- вынесите потерпевшего на свежий воздух, тепло закутайте и не дайте заснуть;

- при потере сознания дайте понюхать нашатырный спирт и сделайте искусственное дыхание.

4.7. Нарушение правил эксплуатации и требований по техника безопасности может привести к несчастному случаю.

5. СТРОЕНИЕ АППАРАТА

5.1. Аппарат модели "Данко АКТВ-15" и "Данко АКТВ-20" (рис.1), предназначенный для работы на твердом топливе.

Рис.1 Аппарат модели "Данко АКТВ-20"

1- Теплообменник, 2 - Плита с конфорками, 3 - Зольник, 4 - Розжигательные каналы, 5 - Шуровочные дверцы, 6 - Колосник, 7 -  Уголки, 8 - Нижние дверцы, 9 - Верхние дверцы, 10 - Газоход, 11 - Воздушная заслонка, 12 - Регулировочный винт, 13 - Шибер, 14 - Люк, 15 - Кожух, 16 - Показатель температуры, 17 - Сливной патрубок, 18 - Полотенцесушилка.

5.1.1. Основой аппарата есть стальной теплообменник 1 на верху, которого находится чугунная плита на две конфорки 2. В нижней части теплообменника организованная камера сбора золы 3.

5.1.2. Топка аппарата - шахтно-пластового типа. Загрузочная емкость - от колосниковой решетки к загрузочному окну. Для увеличения эффективности работы аппарата при режимах маленькой мощности и тяги, в конструкции топки предусмотрены разжигательные каналы 4. В нижней части топки установлены шуровочные дверцы 5 для очистки колосниковой решетки 6. Для работы аппарата летом предусмотренная возможность перемещения колосников  выше разжигательных каналов поддержка, которых осуществляется с помощью двух уголков 7, которые закрепляются на разжигательных каналах.

5.1.3. На передней стенке теплообменника размещенные двое дверц : нижние 8 - для обслуживания колосниковой решетки и зольниковой камеры, верхние 9 - для загрузки топлива и очистки конвективного газохода 10. На нижней дверце закреплено воздушную заслонку 11 с регулировочным винтом 12, которая предназначенная для ручного изменения количества воздуха, которое подается в топку. На задней стенке теплообменника закреплен дымоход 10 с шибером 13, что разрешает регулировать разрежение за аппаратом. Для очистки дымохода предусмотрен люк 14.

5.1.4. Снаружи теплообменник закрытый декоративным кожухом 15.

5.1.5. Температура воды на выходе из аппарата контролируется показателем температуры 16, что установлен на боковой левой стенке кожуха.

5.1.6. Для слива воды из аппарата предусмотрен сливной патрубок 17 (G½″) на задней стенке теплообменника.

5.1.7. С левой стороны размещено полотенце сушилку 18.

6. МОНТАЖ АППАРАТА

6.1. Монтаж аппарата должен проводиться в соответствия с требованиями данного раздела с соблюдением общих правил техники безопасности.

6.2. Аппарат к месту назначения должен транспортироваться в упаковке производителя. Упаковка снимается на месте установки.

6.3. Монтаж аппарата проводится специализированной организацией или самым собственником аппарата в соответствии с проектом.

6.4. Требования к помещению, размещение и монтажа аппарата в зависимости от вида топлива согласно "Правилам строения и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", "Правилам пожарной безопасности в Украине".

- монтаж аппарата необходимо проводить в топочном помещении с приточно-вытяжною вентиляцией из расчета трехкратного обмена воздуха на час и воздух, необходимого для горения, 50 м3/ч;

- рекомендованные размеры установки аппарата согласно рис. 3.

6.5. Для обеспечения естественной циркуляции теплоносителя в системе отопления нужно по возможности устанавливать аппарат так, чтобы центр нагрева аппарата находился ниже центра охлаждения отопительных приборов. Расширяющий бачок необходимо размещать в высшей точке системы. При установке бачка в неотапливаемом помещении его необходимо утеплить.

6.6. Строение дымовой трубы должна отвечать следующим требованиям :

- дымоход, к которому присоединяется аппарат, должен быть расположен во внутренней капитальной стене здания. При расположении дымохода во внешних стенах толщина кладки стены должна быть не меньше указанной у таблицы 3 :

Таблица 3

| Температура внешнего воздуха, С | Толщина кладки внешней стены, кирпичина |
| --- | --- |
| - 40 | 2,5 |
| - 30 | 2 |
| - 20 | 1,5 |

- живое сечение трубы должно быть не меньше 200х110 мм;

- высота дымовой трубы должна быть не меньше 5 м от колосниковой решетки. Часть каменной трубы, которая выступает над крышей должна быть не меньше 0,5  м. При изготовлении трубы из других материалов ее высоту необходимо увеличить на 0,5 м;

- канал трубы должен быть строго вертикальным, гладким, без поворотов и сужений. В нижней части канала необходимо установить заглушку для чистки.

6.7. Монтаж вспомогательных элементов.

6.7.1. Тягорегулятор.

Монтаж и настройка проводится в соответствии с паспортом на тягорегулятор (прибавляется в комплекте) и рис.2. Патрубок для подсоединения тягорегулятора G¾″ находится на боковой правой стенке теплообменника. Перед установкой тягорегулятора, необходимо слить воду, проломать перемычки на боковой стенке облицовки, демонтировать заглушку 1 (G¾″, рис.2) и установить тягорегулятор (поз.1, рис.2).

6.7.2. Соединение уплотнить с помощью пакли.

Рис.2 Монтаж регулятора.

1 - тяго регулятор.

7. ПОДСОЕДИНЕНИЕ АППАРАТА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

7.1. Монтаж систем отопления ведется согласно типовым проектам.

7.2. Для систем с естественной циркуляцией выдержать уклоны по всей длине трубопроводов. В нижней точке обратного трубопровода предусмотреть вентиль для спуска воды из системы.

7.3. Для систем с принудительной циркуляцией предусмотреть наличие предохранительного и воздухоотводного клапанов.

7.4. Резьбовые соединения уплотнить с помощью пакли.

7.5. После подсоединения заполнить систему водой и проверить на герметичность.

7.6. Схема подсоединения аппарата к системе отопления приведенная на рис. 4.

Рис. 3. Рекомендованная схема установки аппарата и подсоединения к дымовой трубе :

1 - аппарат; 2 - дымовой канал; 3 - патрубок дымохода; 4 - заслонка люка чистки; 5 – металлический лист.

8. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

8.1. Заполнить систему отопления теплоносителем к его появлению из сигнального трубопровода. Вода для заполнения и подпитки системы должна быть общей жесткостью не больше 2 мг.екв/л. Применение жесткой воды вызовет образование накипи в системе, снижает технические характеристики и вызывает разрушение аппарата. Рекомендуется применять системы водоподготовки для предотвращения образования накипи и удаления уже образованных отложений.

8.2. Открыть кран на обратной линии системы отопление (если он присутствующий).

8.3. Проветрить помещение, в котором установлен аппарат, на протяжении 10-15 мин.

8.4. Проверить работу приточно-вытяжной вентиляции помещения.

8.5. Проверить наличие тяги путем подъема зажженного листка бумаги в пространство топки аппарата.

а)

б)

Рис. 4. Схемы подєоединення аппарата к системе отопления :

а - система отопления с естественной циркуляцией; б - система отопления с принудительной циркуляцией; 1 - радиатор; 2 - трубопровод горячей воды; 3 - кран регулирующий; 4 - предохранительный клапан; 5 - манометр; 6 - термометр; 7 - воздухоодводной клапан; 8 - аппарат; 9 - трубопровод обратной воды; 10 - расширяющий бак закрытого типа; 11 - спускной кран; 12 - подпитывающий трубопровод;       13 - циркуляционный насос; 14 - воронка; 15 - расширительный бак открытого типа; 16 - сигнальный трубопровод.

9. РАБОТА АППАРАТА. РАЗЖИГАНИЕ

9.1. Порядок работы.

9.1.1. Топку аппарата заполнить розжигательным материалом и основным топливом в следующей последовательности : бумага, дрова выкладывают на колосниковую решетку, сверху загружается пласт (до 100 мм) основного топлива фракционностью не меньшее 8см3.

9.1.2. Открыть полностью шибер дымохода 13, воздушную заслонку 11 и через дверцы топки 8 (рис.1) провести разжигание аппарата, после чего их закрыть.

9.1.3. Через 60-90 мин после проведения разжигания, когда разгорится основное топливо, мелкими порциями равномерно по площади зеркала горение, догрузить топку аппарата к нижней кромке загрузочного окна так, чтобы не перекрывались розжигательные каналы.

9.1.4. После выгорания большей части топлива (приблизительно 2/3 загрузочного) провести подрезку шлака, а также шуровку и очистку колосниковой решетки. Шлак удаляется кочергой через дверцы топки, после чего на жар, который остался в топке загружается новое топливо к образованию пласта толщиной 200-250 мм.

9.1.5. Температуру теплоносителя в аппарате нужно поддерживать в зависимости от температуры в помещении, которое отапливается. Для этого необходимо изменить угол открытия шибера 13 и воздушной заслонки 11. Ориентировочные углы открывания воздушной заслонки в зависимости от температуры приведен в таблицы 4 :

Таблица 4

| Температура воды, С | Угол открытия воздушной заслонки, град |
| --- | --- |
| 50 – 60 | 10 – 15 |
| 70 – 80 | 20 – 25 |
| 85 – 95 | 30 – 45 |

91.6 Для приготовления пищи в летний период необходимо установить 2 уголка из комплекта аппарата на розжигательные каналы и переместить колосниковые решетки на них. При этом теплоотдача в систему отопления уменьшится, а на плиту увеличится.

ВНИМАНИЕ !

Порядок разжигания на разных за калорийностью (теплотой сгорания) и влажностью видах топлива может отличаться, поэтому следует установить экспериментально оптимальный режим разжигания.

Для предотвращение выброса дыма в помещение через верхние дверцы 9 в процессе добавления очередных порций основного топлива необходимо закрыть воздушную заслонку 11, открыть верхние дверца 9, а после загрузки топлива закрыть дверцы 9 и открыть воздушную заслонку 11.

Попадание дыма у помещения во время загрузки зависит от тяги в дымоходе.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. Надзор за работой аппарата полагается на владельца, который обязан удерживать аппарат в чистоте и исправном состоянии.

10.2. Для сохранения высоких эксплуатационных характеристик аппарата необходимо проводить периодическую очистку поверхностей нагрева и газохода НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В НЕДЕЛЮ, а также в начале отопительного сезона. Величина периода работы аппарата между очередными очистками зависит от вида применяемого топлива. Для очистки поверхностей нагрева используется кочерга.

10.3. При эксплуатации системы отопления необходимо регулярно следить за тем, чтобы уровень воды в расширительном бачке не опускался до дна. При понижении уровня воды в бачке может прекратиться циркуляция воды в системе. В таком случае необходимо :

- при температуре в аппарате до 95  С и отсутствии стука в системе - немедленно пополнить систему водой;

- при температуре в аппарате до 95  С или выше и наличии стука в системе - немедленно удалить жар из топки, а после охлаждения воды в аппарате до 75  С, наполнить систему водой и снова разжечь аппарат.

10.4. Не допускать большого накопления золы в зольнике, чистку его проводить дважды в сутки.

10.5. Чистить колосниковую решетку не реже 2 раз в сутки. Для очистки необходимо ввести в топку аппарата через открытые дверцы 10 и 8 кочергу, прочистить отверстия в колосниковой решетке, удалить шлак, оставив в топке весь жар (уголь, который не сгорел). После этого можно проводить очередную загрузку топлива.

10.6. Периодически убирать пыль из поверхности аппарата и радиаторов.

10.7. По завершению отопительного сезона необходимо слить всю воду из системы и заполнить ее 3% раствором соляной кислоты с выдержкой на протяжении двух суток. Потом слить раствор и промыть раствором луга. По завершению промыть систему водой. Для предотвращения коррозии труб и нагревательных приборов снова заполнить систему водой и оставить заполненной.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ІХ УСТРАНЕНИЕ

11.1. Характерные неисправности и методы их устранения приведенные в таблицы 5 :

Таблица 5

| Вид неисправности | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Плохое горение твердого топлива, топливо не разгорается | Тяга меньше чем 10 Па; Оседание сажи на внутренних стенках аппарата; Фракция угля меньше 8 см3 | Открыть на большую величину шибер и увеличить подачу воздуха через воздушную заслонку на нижней дверце. Проверить правильность выполнения дымовой трубы, очистить ее от сажи, увеличить высоту трубы |
| Горение топлива доброе, вода в системе греется плохо | Уровень воды в расширительном бачке упал | См. п.10.3 |
| Вытекание продуктов сгорания в помещение | Нарушение уплотнений дверцы | Подклеить уплотняющие шнуры на дверце |

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМЕ АППАРАТА

Аппарат твердотопливный стальной типа  "Данко АКТВ-20" заводской  № _____________  отвечает требованиям конструкторской документации и ДСТУ 3075-95(ГОСТ9817-96) и признанный пригодным для эксплуатации.

:   ВТК

Испытание на герметичность теплообменника №______________________  проведен

_________________________________       ____________        __________

/Фамилия, Имя, Отчество/                    /подпись/                  /дата/

Аппарат собран бригадой

_________________________________       ____________        __________

/Фамилия, Имя, Отчество/                    /подпись/                  /дата/

М.П.                                                               Дата выпуска  _______________

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И СОХРАНЕНИИ

13.1. Аппарат твердотопливный стальной типа "Данко АКТВ-20" заводской  № ____________ подданный консервации и упаковке согласно ГОСТ 9.014-78.

"_____" _____________________  _________ г.

Условия сохранения - 4 согласно ГОСТ І5І50-69

Упаковщик___________________________________________________

13.2. Упакованный аппарат сохраняется в таре завода-производителя в закрытом помещении или под навесом в вертикальном положении в один ярус.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Аппарат твердотопливный стальной типа "Данко АКТВ-20" заводской №______________

Проданный  магазином

___________________________________________________________

/наименование торгующей организации/

"_____" ___________________ ________ г.

Штамп магазина    ________________________/подпись/

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

15.1. Завод-производитель гарантирует соответствие аппарата обязательным требованиям ДСТУ 3075-95(ГОСТ9817-96) при соблюдении правил монтажа, сохранение, транспортирование и эксплуатации.

15.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, или не большее 18 месяцев со дня выпуска.

15.3. На протяжении гарантийного срока неполадки, которые возникли по вине завода, устраняются представителями завода-производителя или местными сервисными службами с доставкой необходимых запасных частей за счет завода-производителя. О выполнении ремонта должна быть сделанная отметка в данном руководстве   (Дополнение 2).

15.4. В случае выхода из строя любого узла аппарата в период гарантийного срока эксплуатации специалист специализированной монтажно-наладочной организации составляет акт о проверке аппарата, который вместе с заполненным отрывным гарантийным талоном, копией талона на введение аппарата в эксплуатацию и дефектным узлом направляется владельцем предприятию-производителю.

Предварительно владелец по телефону сообщает производителя о выходе аппарата из строя. Если подтверждается, что поломка произошла по вине предприятия-производителя, то устранение недостатков, ремонт или замена дефектного узла проводится за счет производителя.

При отсутствии дефектного узла или акта  предприятие-производитель претензии не принимает.

ВНИМАНИЕ !

Владелец аппарата теряет право на гарантийное обслуживание, а предприятие-производитель не несет ответственности, не гарантирует безотказную работу и снимает аппарат из гарантии в случаях:

- несоблюдения правил установки, эксплуатации, обслуживания аппарата;

- небрежного хранения, обращения и транспортирования аппарата владельцем или торгующей организацией;

- внесение изменений или доделок владельцем в конструкцию аппарата, не предусмотренных нормативными документами предприятия - производителя;

- отсутствия штампа торгующей организации в талоне на гарантийный ремонт и свидетельстве о продаже.

- в случае размораживания или перегрева с дальнейшей подачей холодной воды в следствие чего возникла трещина аппарата.

После продажи аппарата претензии по некомплектности и механическим повреждениям не принимаются.

15.5. В случае выхода из порядка любого узла аппарата в период гарантийного срока эксплуатации по вине владельца или неисправности аппарата после окончания гарантийного срока эксплуатации, предприятие-производитель может провести замену или ремонт неисправного узла за счет владельца.

15.6. Срок службы аппарата до списания - не меньше 10 лет.

| Корешок талону № 1 На гарантийный ремонт аппарата Талон удален "____" ____________ 20__ г. Мастер ________________ _______________________ / Ф.И.О./ /подпись/ | Частное акционерное общество "Агроресурс" 33001 г. Ровно, ул. Нижнедворецкая, 35. тел. (0362) 26-34-01, 26-65-02 ТАЛОН № 1 на гарантийный ремонт аппарата Заводской № ____________________________ Проданный магазином _____________________________ _________________________________________________________ (наименование торгующей организации, адрес) Дата продажи "____"_____________ 20___г. Штамп магазина Продавец_____________________ (подпись) Владелец (Ф.И.О., адрес)_______________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ Выполненные работы по устранению неисправностей ____________________________________________________ __________________________________________________ Мастер (Ф.И.О.)______________________________________ Дата ремонта "____"_____________ 20___г. ________________ ____________________ (подпись мастера) (подпись владельца) УТВЕРЖДАЮ ________________________________________________________________________________________________ (наименование сервисного центра) _________________ ____________/_______________/ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) "____"_____________ 20___г. М.П. |
| --- | --- |

Заполняет исполнитель

Исполнитель _____________________________________________

(организация,

_____________________________________________

адрес, телефон)

Номер, под которым аппарат взят на гарантийный учет №_________

Причина ремонта. Название замененного комплектующего изделия, составной части:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата ремонта_______________ 201 _ г.

Лицо, которое выполнило ремонт_______________________________

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Подпись владельца аппарата, который подтверждает выполнение

работ по гарантийному ремонту __________________

| Корешок талону № 2 На гарантийный ремонт аппарата Талон удален "____" ____________ 20__ г. Мастер ________________ _______________________ / Ф.И.О./ /подпись/ | Частное акционерное общество "Агроресурс" 33001 г. Ровно, ул. Нижнедворецкая, 35. тел. (0362) 26-34-01, 26-65-02 ТАЛОН № 2 на гарантийный ремонт аппарата Заводской № ____________________________ Проданный магазином _____________________________ _________________________________________________________ (наименование торгующей организации, адрес) Дата продажи "____"_____________ 20___г. Штамп магазина Продавец_____________________ (подпись) Владелец (Ф.И.О., адрес)_______________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ Выполненные работы по устранению неисправностей ____________________________________________________ __________________________________________________ Мастер (Ф.И.О.)______________________________________ Дата ремонта "____"_____________ 20___г. ________________ ____________________ (подпись мастера) (подпись владельца) УТВЕРЖДАЮ ________________________________________________________________________________________________ (наименование сервисного центра) _________________ ____________/_______________/ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) "____"_____________ 20___г. М.П. |
| --- | --- |

Заполняет исполнитель

Исполнитель _____________________________________________

(организация,

_____________________________________________

адреса, телефон)

Номер, под которым аппарат взят на гарантийный учет №_________

Причина ремонта. Название замененного комплектующего изделия, составной части:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ремонта_______________ 201 _ г.

Лицо, которое выполнило ремонт_______________________________

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Подпись владельца аппарата, который подтверждает выполнения

работ по гарантийному ремонту __________________

Дополнение 1

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ АППАРАТА

Марка_______________________ Заводской №______________

1.	Данные об организации, которая выполняла монтаж.

Найменувание

Адрес (с иіндексом)

Телефон (с кодом)

№ лицензии

Ф.И.О. и подпись лица, которое выполняло монтаж

Дата монтажа « » 20 г. М.П.

- Данные об организации, которая выполняла пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.

Найменувание

Адрес (с иіндексом)

Телефон (с кодом)

№ лицензии

Ф.И.О. и подпись лица, которое выполняло монтаж

Дата монтажа « » 20 г. М.П.

Подтверждаю, что инструктаж мной прослушанный, с правилами эксплуатации ознакомленный, с гарантийными условиями согласный.

Абонент _______________________________	__________________

(Ф.И.О. )	                               (подпись)

"_____"_________________20___г.

Дополнение 2

ОТМЕТКИ

О НЕПОЛАДКАХ И ЗАМЕНАХ ДЕТАЛЕЙ И РЕМОНТА

| Дата | Характеристика неполадок, наименование замененных деталей | Кем выполненный ремонт | Подпись лица, которое выполняло ремонт |
| --- | --- | --- | --- |

24,1,22,3,20,5,18,7,16,9,14,11