# УДЭН

ПРИБОР БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ПАНЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ

# РУКОВОДСТВО

# ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Украина

г. Кировоград

- Назначение

Прибор бытовой электрический панельный отопительный УДЭН, далее УДЭН, применяется в качестве основного (стационарного) или дополнительного отопления жилых, дошкольных, школьных, бытовых, общественных, лечебно-профилактических и производственных помещений. УДЭН производится на основании ТУ У 29.7-1890805909–001:2009. Данная продукция имеет сертификат соответствия и отвечает требованиям ГОСТ 16617. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Придерживайтесь всех приведенных в этом документе рекомендаций.

| № | Наименование параметров и размеров | Модель |
| --- | --- | --- |
|  |  | УДЭН 100 | УДЭН 150 | УДЭН 200 | УДЭН 250 | УДЭН 300 | УДЭН 500 | УДЭН 500П | УДЭН 500Д | УДЭН 500К | УДЭН 700 |
| 1 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | 90-105 | 135-157 | 180-210 | 207-241 | 288-336 | 405-472 | 450-525 | 405-472 | 405-472 | 585-682 |
| 2 | Номинальное напряжение питания, В | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
| 3 | Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Размеры с креплениями, мм: - длина - высота - толщина | 475 130 35 | 750 130 35 | 975 130 35 | 975 163 35 | 975 240 35 | 800 475 35 | 594 594 35 | 975 350 35 | 594 594 35 | 978 475 35 |
| 5 | Объем помещения, который обогревается, м3, не более | 4-6 | 6-9 | 8-12 | 11-15 | 15-17 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 30-35 |
| 6 | Рабочая температура поверхности, °С, не более | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 90±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 |
| 7 | Масса, кг, не более | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 11,5 |
| 8 | Способ установки | настен-ный | настен-ный | настен-ный | настен-ный | настен- ный | настен- ный | потоло-чный | настен-ный | настен-ный | настен- ный |
| 9 | Номинальный режим работы | длите-льный | длите- льный | длите- льный | длите- льный | длите- льный | длите-льный | длите- льный | длите-льный | длите- льный | длите- льный |

- Основные технические параметры

- Комплект поставки

| УДЭН-500П: прибор бытовой УДЭН в сборе – 1 шт.; монтажные кольца – 4 шт.; защитная крышка контактов –1шт; инструкция по эксплуатации – 1 шт. УДЭН-100, -150, -200: прибор бытовой УДЭН в сборе – 1 шт.; шуруп универсальный с дюбелем – 4 шт.; инструкция по эксплуатации – 1 шт. | УДЭН-250, -300, -500, -500К, - 500Д, -700,: прибор бытовой УДЭН в сборе – 1 шт.; шуруп универсальный с дюбелем – 4 шт.; защитная крышка контактов – 1шт.; инструкция по эксплуатации – 1 шт.; питающий шнур с вилкой – 1 шт. (при комплектации «универсал»). |
| --- | --- |
| боковые заглушки и декоративные муфты (комплектуются под заказ) |

- Требования безопасности

УДЭН по правилам безопасности отвечает требованиям ДСТУ 3135.0 и ТУ У 29.7–1890805909–001:2009.  УДЭН по типу защиты от поражения электрическим током соответствует классу I обычного исполнения по ДСТУ.3135.0. УДЭН можно включать при температуре от -25 °С до 30 °С и относительной влажности 80%.

- Условия хранения

Хранить УДЭН необходимо в сухом помещении, при любой температуре, в вертикальном или горизонтальном положении, в заводской упаковке. Срок хранения не ограничен. Условия хранения должны гарантировать полную сохранность, комплектность, качество и товарный вид. Оберегать УДЭН от ударов и падений.

- Гарантия изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие нагревателя УДЭН требованиям ДСТУ 3135.0 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок – 5 лет со дня приобретения устройства.

  - При нарушении правил хранения, установки, эксплуатации оборудования УДЭН претензии покупателя не принимаются. Повреждение обогревателя из-за невыполнения требований, описанных в данном руководстве, исключает возможность бесплатного гарантийного обслуживания.

- Запрещается:

- пользоваться УДЭН без зануления, заземления, со снятыми крышками или заглушками;

- устанавливать УДЭН вплотную к розеткам;

- размещать вблизи УДЭН горючие и легковоспламеняющиеся растворы и жидкости;

- мыть или делать влажную протирку работающего УДЭН, сушить на нем белье, одежду и т.п.;

- устанавливать УДЭН в ванных комнатах и помещениях с повышенным уровнем влажности;

- вносить изменения в конструкцию изделия или осуществлять его самостоятельную покраску;

- размещать мебель, бытовую радио-, теле- и компьютерную технику ближе, чем 250 мм от

УДЭН-100, -150, -200 и ближе, чем 500 мм от УДЭН-500, -700, чтобы не создавать препятствий для свободной циркуляции воздуха;

- использовать в маленьких помещениях, где могут находиться люди с ограниченными возможностями; следите за детьми и животными, не позволяйте им играть с устройством;

- ремонтировать УДЭН самостоятельно.

Внимание! Данный обогреватель не оборудован устройством управления температурой в

помещении! Во избежание перегрева не накрывайте УДЭН!

- Правила монтажа

Внимание! Если УДЭН устанавливаются в комплексную автономную систему отопления, необходимо использовать сертифицированные автоматический выключатель и терморегулятор. Терморегулятор должен быть оснащён встроенным датчиком температуры и соответствовать основным техническим параметрам УДЭН. Если УДЭН используется как автономная единица отопления и не оснащена питающим шнуром с вилкой, необходимо использовать автоматический выключатель.

  - Правила монтажа УДЭН-250, -300, -500, -500К, -500Д, -700

    - Подключение УДЭН производится трёхжильными проводами или кабелями с двойной изоляцией типа ПВС, ШВВП и т.п.

    - Приложить УДЭН к стене в месте установки, сделать разметку и установить комплектующие.

    - Подсоединить провода питания и заземления согласно маркировке. Закрыть защитную крышку контактов. Крышка, закрывающая клеммную колодку, имеет два вывода: 1-й используется как силовой кабель питания, 2-й – для параллельного подключения соседних панелей (если таковых нет, то используется лишь один вывод, второй закрывается специальной резиновой заглушкой).

    - С помощью комплектующих закрепить УДЭН на стене.

  - Правила монтажа УДЭН-500П

    - Подключение УДЭН производится трёхжильными проводами или кабелями с двойной изоляцией типа ПВС, ШВВП и т.п.

    - Подсоединить провода питания и заземления согласно маркировке. Закрыть защитную крышку контактов. Крышка, закрывающая клеммную колодку, имеет два вывода: 1-й используется как силовой кабель питания, 2-й – для параллельного подключения соседних панелей (если таковых нет, то используется лишь один вывод, второй закрывается специальной резиновой заглушкой).

    - Модули УДЭН-500П устанавливаются в ячейках подвесного потолка «Армстронг» или крепятся непосредственно к потолку при помощи анкерных крюков.

  - Правила монтажа УДЭН-100, -150, -200

    - После извлечения УДЭН из упаковки необходимо снять крышку с основы. Для этого вначале нужно вынуть боковые заглушки, затем поддеть нижний конец крышки, так как её верхняя часть имеет

Г-образный замок.

    - Для крепления основы к стене необходимо вручную выгнуть Г-образно выштамповку, имеющуюся на обоих ее концах, приложить основу к стене в месте ее установки и через существующие отверстия произвести разметку установки дюбелей.

    - Основа УДЭН крепится к стене с помощью четырех шурупов на расстоянии не менее 10 мм от уровня пола или плинтуса и не менее 15 мм от стены. Клеммные колодки и шлейфовый провод должны быть внизу.

    - Подключение УДЭН производится трёхжильными проводами или кабелями с двойной изоляцией типа  ПВС, ШВВП и т.п. При подключении УДЭН два провода трехжильного кабеля используются для подвода питания к клеммам, находящимся с обеих сторон УДЭН, третий провод необходим для заземления. Сечение проводов кабеля выбирается с учетом мощности последовательно подключённых приборов. Кабель прокладывается скрыто или в кабельных каналах (пластиковых коробах).

    - Для подключения заземляющего провода на основе УДЭН с каждой стороны установлены винты с гайками. При последовательной установке и подключении более одного УДЭН необходимо:

- установить с помощью винтов заземления заземляющие перемычки, сечение которых должно быть не менее сечения питающего провода;

- установить питающие проводные перемычки между клеммными колодками, сечением не менее 2,5 мм2. При этом запрещается менять местами заземляющий провод и рабочий нулевой проводник.

    - Максимально допустимый ток, проходящий через первое изделие (при подключении нескольких УДЭН подряд), не должен превышать 16А (3,52 кВт), что эквивалентно последовательно установленным изделиям УДЭН-200 в количестве 17 шт.

    - После выполнения работ по установке необходимо еще раз проверить правильность подключения системы визуально, а затем под напряжением.

    - Надеть крышку на основу. Для этого берем крышку и стороной, имеющей Г-образный замок, надеваем наверх основы до упора по всей длине, после чего легким нажатием защелкиваем нижнюю часть крышки на основу. Последний этап – установка боковых заглушек, имеющихся в комплекте каждого изделия.

Примечание: для создания красивой линии интерьера можно монтировать модули УДЭН по всей длине помещения. Для этой цели применяются декоративные муфты, которыми закрываются стыки между изделиями. В комплектацию УДЭН они не входят, заказываются отдельно и применяются индивидуально.

- Свидетельство о приёмке и продаже

Прибор бытовой электрический панельный отопительный УДЭН изготовлен в соответствии с 
ТУ У 29.7-1890805909–001:2009, ГОСТ 16617, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 21130, ГОСТ 22789, ГОСТ 14254 и признан годным к эксплуатации.

- Техническое обслуживание

При соблюдении правил безопасности и эксплуатации УДЭН не требует специального технического обслуживания и постоянного контроля над своей работой.

- Чистка внешней поверхности УДЭН

- Выключите УДЭН и дождитесь полного остывания поверхности.

- Протрите поверхность УДЭН от пыли влажной ветошью. Используйте только неабразивные бытовые чистящие средства. Вытрите поверхность насухо мягкой ветошью, которая не оставляет царапин, ворса или ниток. Внимание! Не используйте для очистки УДЭН абразивные чистящие средства, металлические мочалки и т.п.

Предприятие-изготовитель: ООО «УДЭН-УКРАИНА», ул. Загородная, 5а, г. Кировоград, Украина, 25014

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Заказчик _________________________________________________________ Отопительный прибор УДЭН ______________________________________________ (модификация) Дата приобретения (монтажа) _________________ ____________________________ Продавец _______________________________________________________________ МП