Руководство по Эксплуатации

Одно/Двухканальное УСТРОЙСТВО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Модель №:-EP100 (Одно) EP200 (Двух)

Отдел Продаж+44 (0) 8700 766900

Технический Отдел+44 (0) 8700 766902

Salus Controls plc

Enterprise Park, Bala Gwynedd, LL23 7NL Regional offices, England & Scotland

Web: www.salus-tech.com

Email: sales@salus-tech.com

.

Сеть: www.salus-tech.com Электронная почта: sales@salus-tech.com

Проводя политику постоянного совершенствования продуктов Salus Controls plc оставляет за собой право изменять спецификацию, дизайн и материалы продуктов, перечисленных в этой брошюре, без предварительного уведомления

Выпуск Руководства Номер IM-EP1/200-001

Благодарим Вас за покупку этого продукта компании Salus - при установке для других клиентов, пожалуйста, убедитесь, что инструкции переданы хозяивам.

Внимание–Пожалуйста, прочитайте это руководство перед установкой или эксплуатацией

Опасность поражения током

Это устройство должно быть установлено компетентными лицами, в соответствии с BS 7671 (IEE Нормы Монтажа Электропроводки), или других соответствующих правил и кодексов, принятых и применяемых в государстве.

Всегда изолируйте источник питания переменной сети перед удалением устройства от Стандартизированного в Промышленности Заднего Щитка.

Перед установкой, ПОЖАЛУЙСТА, прочитайте данное руководство по установке

The EP 100/200 с легкостью устанавливается с использованием Стандартизированного в Промышленности, находящегося в комплекте заднего щитка, который может быть установлен непосредственно на поверхность стены или один комплект утопленной коробки, использующий готовые отверстия. Кабельный ввод с задней стороны. Нормальные условия циркуляции воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переключатели/Перемычки:

Человек, выполняющий установку должен выбрать положения перемычки, требуемые, при изменении фабричных предварительных установок этих перемычек, находящихся на задней панели устройства. Всегда устанавливайте внутреннюю Резервную Батарею перед установкой устройства, батарея будет подзаряжаться от электросети.

| Электропитание | 230В/50Гц |
| --- | --- |
| Номинальное значение Переключателя для EP100 Номинальное значение Переключателя для EP200 | 230В/50Гц/3A 230В/50Гц/3A за переключение вывода |
| Тип Переключателя | Однополюсный, перекидной (SPDT) |
| Рабочая температура | 0°C - 50oC |
| Условия Хранения | -20oC - 60oC |
| Температура Защиты от Замерзания | 5oC |
| Точность Часов | +/-1 мин/месяц |
| Программа | 5/2 или 7-дневная, выбираемая перемычкой 3 установки в день |
| Отображение Времени | 12 или 24 чса |
| Память | Внутренняя Резервная батарея |
| Подсветка | Эл. Панель синего цвета |
| Утверждено Агентством | CE |
| Микро обрыв при работе: Тип 1.B управляющее воздействие |

| Переключатель/Перемычки | Функция |
| --- | --- |
| Тип Программы | 1 Перемычка для программ 5-2 (заводская настройка) или 7 дней. |
| P/G ( Только EP200) | 1 Перемычка для полностью накачанной и управляемой системы (заводские настройки) или самотечная система горячего водоснабжения. |
| Внутренняя Резервная Батарея | 1 Перемычка для включения/отключения внутренней резервной батареи (отключена в заводской настройке) |

| Название Зажима | Функция |
| --- | --- |
| N | Нейтраль |
| L | Переменный |
| 1 (HW OFF) | Горячая вода ВЫКЛ |
| 2 (HW OFF) только EP200 | Центральное отопление ВЫКЛ |
| 3 (HW OFF) | Горячая вода ВКЛ |
| 4 (HW OFF) только EP200 | Центральное отопление ВКЛ |
| ≚ | Заземление |

Это устройство не нуждается в заземлении, заземляющий зажим предусмотрен только для безопасного соединения всех заземляющих проводов.

1)	Выберите соответствующее место, принимая во внимание рекомендации на странице 1 данного руководства, подходящая высота монтажа - 1.5 м. над полом.

2)	Изолируйте сети электропитание переменного тока, учтите, что это должно быть сет 230 ВПТ  с предохранителем на 6 ампер.

3)	Оптимальный размер кабеля - 1.5-мм CSA; коды цвета проводки варьируются в зависимости от страны и не определяются здесь.

4)	Вставьте кабель в тыльную часть заднего щитка.

5)	Надежно прикрепите задний щиток к поверхности стены, или закрепите заднюю коробку, используя сделанные отверстия.

6)	Присоедините к зажимам провода согласно расположенной на блоке монтажной схеме, обеспечивая крепкое сжатие проводов под квадратной медной шайбой.

7)	Это устройство имеет Двойную Изоляцию и не должно быть заземлено кроме как посредством находящегося в комплекте Зажима Заземления.

8)	У стандартизированного в промышленности заднего щитка есть 6 отверстий для прикрепления к выбранной вами поверхности. Пожалуйста, заметьте, что некоторое давление вниз необходимо для  фиксирования болтов в Блоке на разъемах в Заднем Щитке, сохраняйте невыпадающие винты нижней части Заднего Щитка с осторожностью и не перетягивайте их.

9)	Установите  батареи, находящиеся в комплекте и запрограммируйте устройство в соответствии с необходимостью, снова подключите к устройству сеть электропитания переменного тока, после того, как все связанные элементы полностью установлены и выполните проверку на корректность работы. Примечание: для вашего удобства, можно установить батареи и выполнить программирование устройства до прикрепления к стене.

Обратите внимание: Всегда изолируйте сети электропитания до крепления установки к заднему щитку.

Зажимы:

Задний щиток & Электропроводка для EP100/200

Инструкции для Пользователя EP200 и EP100

Первое включение  EP200/100

•	После включения  или нажатия кнопки RESET, устройство программирования перезапускается.

•	Во время перезапуска устройства или при удерживании любой кнопки, все ЖК сегменты включаются на 2 секунды. По истечении 2 секунд и отпускания кнопки, устройство программирования инициализируется. Типичный дисплей возобновления показан ниже.

После возобновления устройство программирования работает в Нормальном (выкл) режиме.

Функции Кнопок -

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| +1Hr | Временная корректировка. |
| MODE | Выбор Рабочего режима. |
| ↑ | Увеличение значения. |
| ↓ | Уменьшение значения. |
| BL/HOLIDAY | Включает подсветку на 5 секунд. Включает/Отключает настройки режима «Отпуск». |
| SET | Кнопка для настройки Времени/Программы. |
| SELECT | Кнопка для настройки Времени/Программы. |
| RESET | Сброс системы. |

Настройка времени -

• Нажмите и удерживайте | SET | и | SELECT | в Нормальном режиме в течение 3 секунд, чтобы войти в режим Установки часов.

Отображается"12hr" или "24hr", и "SET". Все другие индикаторы пусты.

Настройки по умолчанию Программы после сброса.

То же самое и для программ 5-2 и для 7 дней.

| Программа |  | CH | HW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будний день | Уикэнд | Будний день | Уикэнд |
|  | O/P | (М - F) | (SA - SU) | (М - F) | (SA - SU) |
| 1 | ВКЛ | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
|  | ВЫКЛ | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| 2 | ВКЛ | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
|  | ВЫКЛ | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 3 | ВКЛ | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
|  | ВЫКЛ | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |

•	Отпустите SET и SELECT, нажимайте ↑ ↓ для переключения между форматом «12 hr» и «24 hr».

•	Нажмите SELECT, отобразятся часы и "SET". Мигает "Hour", чтобы показать, что данный выбранный элемент может быть установлен.

•	Отпустите SELECT, нажимайте ↑ ↓, для увеличения или уменьшения "часов" соответственно.

•	Нажмите и отпустите SELECT, начнет мигать поле минут, нажимайте ↑ ↓, для увеличения или уменьшения "минут" соответственно.

•	Нажмите и отпустите SELECT, чтобы установить Год, отображается"y хх", нажимайте ↑ ↓, для увеличения или уменьшения  "года" соответственно. "Год" можно установить между значением 20 "05" и 20 "99" включительно.

• Нажмите и отпустите SELECT, чтобы установить Месяц Года, отображается "m xx", нажимайте ↑ ↓, для увеличения или уменьшения "месяца" соответственно. "Месяц" можно установить между значениями "01" и "12".

• Нажмите и отпустите SELECT, чтобы установить  День Месяца, отобразится"d хх", нажимайте ↑ ↓, для увеличения или уменьшения  "дня" соответственно. "День" может быть установлен между значениями "01" и до конца месяца, который определен годом и 	,

и установленным выше месяцем.

• Нажмите и отпустите SELECT, чтобы установить Переход на Зимнее/Летнее время, отобразиться "dLS", нажимайте ↑ ↓, для включения или отключения Перехода на Зимнее/Летнее время.

•	Нажмите и отпустите SELECT, чтобы снова перейти к настройкам "часа".

•	Нажмите и удерживайте ↑ ↓в течение 2 секунд, чтобы начать быстрое перемещение по списку в 4 Гц.

•	Выбранный элемент перестанет мигать после нажатия кнопки. Выбранный элемент снова загорится, как только кнопка будет отпущена.

•	Нажимайте SET каждый раз, когда хотите подтвердить настройку и возвратиться в нормальный режим.

Устройство программирования возвратится к нормальному режиму через 15 секунд после последнего нажатия кнопок, Часы также обновляются вместе с  последней настройкой.

Переход на Зимнее/Летнее Время

Когда включено, часы автоматически переведутся на 1 час вперед от официального времени в последнее воскресенье марта в 2:00 ночи до последнего воскресенья октября в 2:00 ночи.

Выбор программы «5-2 дней»

•	Центральное Отопление и Горячая Вода имеет независимую установку Программы. 3 различных установки Времени могут быть настроены для Буднего дня или Уикэнда. Всего 6 настроек для EP100, и 12 настроек для EP200.

•	Чтобы просмотреть или изменить программу, нажмите  SET в Нормальном режиме для входа в режим Настройки Программы. Запрограммируйте 1 для Буднего дня, и отобразиться "SET PROG". Все другие индикаторы пусты. Мигает "Weekday", указывая, что данный элемент может быть настроен.		-

•	Нажимайте ↑ ↓, чтобы выбрать установку программы для просмотра и установки Weekday/Weekend/CH/HW, с нижеуказанной последовательностью. Weekday CH -> Weekday HW -> Weekend CH -> Weekend HW -> Weekday CH

•	Нажимайте SET каждый раз во время установки программы, если хотите немедленно возвратится в Нормальный режим.

• Нажимайте SELECT каждый раз, чтобы подтвердить выбор. Мигает "Hour", чтобы указать, что данный выбранный элемент может быть настроен		,

•	Нажимайте SELECT, для выбора среди элементов, которые отображаются и настраиваются в нижеуказанной последовательности.

(Программа 1 ВКЛ), "час" - »"минута" - »(Программа 1 ВЫКЛ) "час" - »"минута" - »(Программа 2 ВКЛ) "час" - »"минута" - »(Программа 2 ВЫКЛ) "час" - »"минута" - »(Программа 3 ВКЛ) "час" - »"минута" - »(Программа 3 ВЫКЛ) "час" - »"минута" - »(Программа 4 ВКЛ) "час" - »"минута" - »(Программа 4 ВЫКЛ) "час" - »"минута" - »и затем цикл возвращается к (Программа 1 ВКЛ)

•	Нажимайте SET каждый раз, чтобы подтвердить настройку и возвратиться для выбора установки программы.

Выбор программы «7 дней»

•	Центральное Отопление и Горячая Вода имеет независимую установку Программы. 3 различных установки Времени могут быть установлены для каждого Дня Недели. Всего 21 настройка для EP100, и 42 настройки для EP200.

•	Чтобы просмотреть или изменить программу, нажмите SET в Нормальном режиме, чтобы войти в режим Настройки Программы. Запрограммируйте 1 для понедельника, и отобразиться "SET PROG". Все другие индикаторы - пусты. "Weekday" (День Недели) мигает, чтобы указать, что данный выбранный элемент, может быть установлен.

•	Нажмите ↑ ↓ для выбора, просмотра или настройки установки программы для Дня Недели, с нижеуказанной последовательностью.

Monday CH <-> Monday HW <-> Tuesday CH <-> ... <-> Sunday HW -> Monday CH

•	Нажимайте SET каждый раз во время программы и установки, чтобы немедленно возвратится к Нормальному режиму.

•	Нажимайте SELECT каждый раз, чтобы подтвердить выбор. "Hour" мигает, чтобы указать, что данный выбранный элемент может быть установлен.

•	Нажмите SELECT, чтобы выбрать элемент для просмотра и настройки в нижеуказанной последовательности.

(Программа 1 ВКЛ), "час" - »"минута" - »

(Программа 1 ВЫКЛ) "час" - »"минута" - »

(Программа 2 ВКЛ) "час" - »"минута" - »

(Программа 2 ВЫКЛ) "час" - »"минута" - »

(Программа 3 ВКЛ) "час" - »"минута" - »

(Программа 3 ВЫКЛ) "час" - »"минута" - »

и затем цикл возвращается к (Программа 1 ВКЛ)

•	Нажимайте SET каждый раз, чтобы подтвердить настройку и возвратиться для выбора установки программы.

Программа «5-2» или «7 дней»

•	Время Программ должно быть последовательным, то есть ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ не может быть более ранним, чем ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ, настройка Программы 3 не может быть более ранним, чем Программа 2, и т.д.

•	Индикатор PROG отображается соответственно, чтобы указать номер программы.

•	Индикатор CH/HW отображается соответственно, чтобы указать программируется программа CH или HW. В EP100 отсутствует индикатор CH/HW.

•	Выбранный элемент будет мигать и может быть отрегулирован кнопкой ↑ или ↓. Время программы изменяется в шаге 1 минуты.

•	Нажмите и удерживайте ↑ или ↓ в течение 2 секунд для быстрого передвижения по списку.

•	Выбранный элемент перестанет вспыхивать при нажатии кнопки. Выбранный элемент вспыхнет снова, как только кнопка будет отпущена.

•	Устройство программирования возвратится к нормальному режиму, если в течение 15 секунд не нажата какая-либо кнопка, настройки Программы будут сохранены.

Обзор/изменения программы принимаются, даже когда включена Временная корректировка.

Выбор Рабочего режима:

•	Нажмите MODE в нормальном режиме, чтобы выбрать режим из четырех рабочих режимов, ON, ONCE, AUTO, and OFF.

•	Во время каждого нажатия и отпускания MODE, рабочий режим переключается в нижеуказанной последовательности:

ON -»ONCE -» AUTO-»OFF -» ON

Индикатор режима изменяется,

показывая выбранный

рабочий режим.

| Рабочий режим | Функция |
| --- | --- |
| ON | Непрерывно включен |
| ONCE | Включен на 1 период в день, от Программы 1 ВКЛ до Программы 3 ВЫК |
| AUTO | Автоматическое управление программой |
| OFF | Непрерывно выключен |
| Центральное отопление (CH) | Выбираемый режим для Горячей воды (HW) |  |
| ON | ON |
| ONCE | ON, ONCE |
| AUTO | ON, ONCE, AUTO |
| OFF | ON, ONCE, AUTO, OFF |

•	Полностью Накачанная и Управляемая система (P). Центральное Отопление и Горячая Вода могут работаться независимо.

•	Самотечная Система Горячей воды (G). Центральное отопление не может работать без Горячей воды.

Функциями каждого рабочего режима является

Временная Корректировка:

Корректировка Программы +1Hr

• Нажмите +1Hr, в нормальном режиме, чтобы активизировать режим настройки Корректировка Программы +1Hr .

Часы сброшены, отображено "SET", и индикатор(ы) Режима вспыхивают при "ВКЛ". Для EP200 "c1" отображается ч левой стороны для CH, или/и "h1" отображается с правой стороны для HW. Для EP100, только "1" отображается с правой стороны.

Для EP200 для HW нажимается +1Hr , чтобы активизировать Корректировку Программы +1Hr,

Для EP200 для CH нажимается +1Hr , чтобы активизировать Корректировку Программы +1Hr

Для EP200 с выбранным самотеком CH, нажимается +1Hr , чтобы активизировать Корректировку Программы +1Hr

Для EP100 нажимается +1Hr , чтобы активизировать Корректировку Программы +1Hr

Последующее нажатие  +1Hr , выполняется для увеличения  продолжительности на 1 час. Максимальная продолжительность составляет 9 часов. Если номер возвращается к "0" - Корректировка Программы +1Hr - выключается.

Когда оба канала остановлены, устройство программирования возвратится к Нормальному режиму.

• Когда включен режим Корректировка Программы +1Ч и отображаются часы, нажатие +1Hr вызовет просмотр текущих настроек с отображением "SET", без изменения внутреннего таймера(ов) обратного отсчета. Если в течение 10 секунд не выполняется нажатие клавиш, часы отобразятся снова с вспыхивающим индикатором (ами) Режима.

При просмотре текущих настроек последующее нажатие +1Hr добавит 1 час к внутреннему таймеру(ам) обратного отсчета. Нажмите SET или подождите 3 секунды, не нажимая кнопок, чтобы начался отсчет в обратном порядке. Нажмите +1Hr до того, как отсчет достигнет 0, чтобы остановить соответствующий канал. Когда выбрана Самотечная Система Горячей воды, нажмите HW +1Hr, чтобы установить продолжительность такую же, как продолжительность CH. Когда оба канала остановлены, Установка программирования возвратится к Нормальному режиму.

Когда выбрана Самотечная Система Горячей воды, если продолжительность HW меньше чем продолжительность CH, то продолжительность HW будет автоматически установлена на ту же  продолжительность что и CH.

Нажмите SET или подождите 3 секунды, не нажимая кнопок, чтобы начался отсчет в обратном порядке. "SET" исчезает, а CH и HW немедленно включаются. Индикатор (ы) Режима продолжают  вспыхивать в положении "вкл", чтобы указать на временную корректировку. Через 10 секунд отобразятся часы со вспыхивающими индикаторами Режима, чтобы указать, что включен режим Корректировки Программы +1 Ч.

• CH/HW будет выключен в конце времени работы и погаснет соответствующий индикатор Режима.

Корректировка Отпуска

• Нажмите и удерживайте BL/HOLIDAY в нормальном режиме в течение 3 секунд, чтобы активизировать режим настройки Корректировки Отпуска.

Отображаются индикаторы "1 dy", "SET", "H" PROG, а в положении "выкл" -  индикатор (ы) РЕЖИМА, все другие индикаторы отключены. Мигает "Day", чтобы указать, что данная настройка готова к установке.

•	Нажмите ↑ или ↓, чтобы увеличиться или уменьшить количество дней на которое выключится устройство. Максимальные количество дней для отключения установки – 31 день. Если номер устанавливается на "0", это приведет к выключению Корректировки Отпуска.

•	Нажмите и удерживайте ↑ или ↓, в течение 2 секунд, чтобы войти в быстрое перемещение по списку на 4 Гц.

•	Нажмите SET  или подождите 3 секунды, не нажимая кнопки, чтобы начать отсчет в обратном направлении. "SET" пропадает, а CH и HW  немедленно выключаются.

•	Снова нажмите и удерживайте BL/HOLIDAY в течение 3 секунд, чтобы деактивировать режим Корректировки Отпуска. Устройство программирования возвращается к нормальному режиму.

•	Устройство программирования считывает каждое прохождение полночи за день.

ЖК подстветка:

•	ЖК подсветка включается, когда нажата BL/HOLIDAY или любая другая кнопка. Подсветка автоматически выключится через 5 секунд после того, как все кнопки будут отпущены.

•	Подсветка может  работать только при наличии переменного тока.

•	Подсветки освещает все Часы, Программу и настройки Временной Корректировки Температуры.