А П А Р А Т

ВОДОНАГРІВАЛЬНИЙ ПРОТОЧНИЙ

ГАЗОВИЙ ПОБУТОВИЙ

JSD 06

JSD 08

JSD 10

JSD 12

Інструкція з експлуатації і монтажу

Сертифікат відповідності №UA 1.087.0021090-06 від 24.02.06

Дозвіл Державного комітету України з нагляду за охороною праці

Дозвіл Міністерства охорони здоров’я України №05.03.02-03/10933 від 13.03.06

2 0 0 6 рік

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ	4

2. ОПИС І РОБОТА ВОДОНАГРІВАЧА.	4

3. ПІДГОТОВКА АПАРАТУ ДО РОБОТИ	6

4. ПОРЯДОК РОБОТИ АПАРАТУ	8

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АПАРАТУ	9

6. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ	9

7. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ	9

8. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ	10

Додаток.	10

9. ВИМОГИ ДО ОБЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДВОДУ
ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ	10

УВАГА !

Забороняється встановлювати нагрівачі в приміщеннях:

- кубатурою менш 8 м3

- без димоходу чи без витяжного каналу

- без патрубка відводу відпрацьованих газів

- у приміщеннях, де двері у нижній частині не мають вентиляційних отворів загальним перетином 200 см кв.

Забороняється користатися нагрівачем у випадках:

- недостатньої тяги димоходу;

- витоку газу - відчувається запах;

- якщо після закриття води полум'я пальника не згасло.

Щоб уникнути пошкодження апарату забороняється:

- Розбирати і ремонтувати апарат власними силами і засобами.

- Залишати, працюючий апарат на тривалий час без нагляду. Закривати наявні в нижній частині дверей приміщення, у якому встановлений апарат, вентиляційні отвори, які служать для припливу свіжого повітря, необхідного для горіння газу.

- Поміщати будь-яку тканину чи рушник поверх апарату.

При нормальній роботі апарата і при справному газопроводі в приміщенні не повинно відчуватися запаху газу. Поява запаху газу свідчить про витік, який виник внаслідок ушкодження  апарату чи газопроводу. З появою в приміщенні запаху газу варто негайно припинити користування апаратом, відкрити вікна для провітрювання приміщення, викликати аварійну службу, не запалювати вогню, не курити, не включати і не виключати електроосвітлення й електроприлади, не користатися електричним дзвінком, перевірити чи закриті всі крани газових приладів.

Щоб запобігти витоку газу, завжди закривайте основний газовий вентиль у нагрівачі.

При виявленні порушень у роботі апарату необхідно звернутися в ремонтний пункт Експлуатаційної організації газового господарства і, до усунення несправностей, апаратом не користуватися.

# ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

- Перш ніж користуватися апаратом водонагрівальним проточним газовим побутовим, надалі "апарат", ознайомтеся з цією інструкцією. Порушення приведених нижче правил експлуатації може вивести апарат з ладу.

- Установку апарата може робити тільки спеціалізоване підприємство, що має ліцензію.

- Інструктаж власника і пуск апарата в роботу робить працівник експлуатаційної організації газового господарства.

- Користувач зобов'язаний регулярно проводити технічне обслуговування, щоб забезпечити безпечну і надійну роботу апарату. Технічне обслуговування апарату, усунення несправностей і ремонт може робити тільки спеціалізована організація, що має ліцензію.

- Відповідальність за безпечну експлуатацію працюючого апарату в будинках і квартирах і за утримання їх у належному стані несуть їхні власники.

# ОПИС І РОБОТА ВОДОНАГРІВАЧА.

Газовий проточний водонагрівач типу JSD є сучасним приладом, що забезпечує швидке одержання гарячої води, і може застосовуватися там, де маються газова і водогінна мережі.

Головним призначенням цього водонагрівача є нагрівання води для побутових потреб населення.

Високий коефіцієнт корисної дії, рівний 94% , дозволяє одержувати дешеву гарячу воду.

Дотримання даної інструкції забезпечить багаторічну безаварійну роботу водонагрівача.

З огляду на високу якість, надійність і ступінь безпеки апарату фактичний строк експлуатації може перевищити 12 років.

На заводській етикетці (кріпиться на бічній стінці нагрівача) вказано позначення нагрівача і його номер.

2.1 Технічні дані

| № | Характеристика | JSD06 | JSD08 | JSD10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплова потужність апарата | 9000 ± 450 Вт | 16000 ± 800 Вт | 18000 ± 900 Вт |
| 2 | Коефіцієнт корисної дії не менш | 85% | 85% | 85% |
| 3 | Витрати води при нагріванні на 25 °С | не менш 5,0 л/хв. | не менш 8,0 л/хв. | не менш 10,0 л/хв. |
| 4 | Номінальний тиск природного газу | 1274 Па | 1274 Па | 1274 Па |
| 5 | Робочий тиск води у межах | 0,15 - 6,0 Бар | 0,15 - 6,0 Бар | 0,15 - 6,0 Бар |
| 6 | Габаритні розміри, см. | 48х30х15 | 52х30х16 | 70х35х20 |
| 7 | Маса апарата, не більше | 5,0кг | 8,0кг | 10,0кг |

2.2	Комплект постачання:

апарат	1 шт.

інструкція з експлуатації	1 шт.

батареї для блоку підпалу	2 шт.

фільтр води розбірний          1 шт.

гвинти кріплення		4 шт.

упакування			1 шт.

2.3 Будова апарата

1. Регулятор газу – „ГАЗ”.

2. Регулятор води – „ВОДА”.

3. Оглядове вікно.

4. Труба підведення газу.

5. Труба підведення холодної води.

6. Труба відводу гарячої  води.

7. Індикатор батареї.

8. Труба відводу продуктів згоряння (витяжка).

9. Перемикач режиму -  „ЗИМА” – „ЛІТО”.

10. Клапан зливу води.

11. Відсік для батарей.

12. Перемикач включення блоку підпалу – „ХОЛОДНА” – „ГАРЯЧА”.

Мал.1. Апарат водонагрівальний проточний газовий. Зовнішній вигляд.

2.3.1	На лицьовій стінці апарату (мал. 1) розташовані:

- ручка керування газовим краном поз. 1 – „ГАЗ”,

- ручка керування потоком води для підігріву поз.2 – „ВОДА”,

- перемикач режиму роботи нагрівача поз.9 – „ЗИМА” – „ЛІТО”,

- перемикач включення блоку підпалу поз.12 – „ХОЛОДНА” – „ГАРЯЧА”,

- індикатор батареї поз.7 – „ІНДИКАТОР”,

- оглядове вікно поз. 3 для візуального контролю пальника.

2.3.2 Вгорі апарату розташований патрубок поз. 8 відводу продуктів згоряння в димохід.

2.3.3 Внизу - патрубки для приєднання апарату до газової  і водяної магістралей:

  - для подачі газу - поз. 4, позначено „ВХІД ГАЗУ”;

  - для підведення холодної води - поз.5, позначено „ВХІД ВОДИ”;

  - для відводу гарячої води - поз.6, позначено „ВИХІД ВОДИ”;

2.3.4 Апарат оснащений автоматикою, що забезпечує:

- захист при відсутності підпалу,

- захист від неповного горіння,

- температурний захист від перегріву води,

- вимикання апарата при згасанні полум'я;

- вимикання апарата при припиненні тяги в димоході.

2.3.5 Регулювання кількості газу, що надходить, на пальник від мінімальної - „МІН” до максимальної - „МАКС” здійснюється поворотом ручки „ГАЗ” (мал.1, поз.1) по годинниковій стрілці.

2.3.6 Регулювання кількості  води, що надходить на підігрів від максимальної - „МАКС” до мінімальної - „МІН” здійснюється поворотом ручки „ВОДА” (мал.1, поз.2) по годинниковій стрілці.

2.3.7 На мал.2 зображена електрична схема нагрівача

Батареї 2х1,5 В – 1

Електроди підпалу газового 
пальника – 2,3

Електронний блок управління - 4

Газовий електромагнітний клапан - 5

Сенсор контролю тяги - 6

Сенсор перегріву - 7

Перемикач „холодна” (розімкнуто) – „гаряча” (замкнуто) вода - 8

Світло діод „індикатор” - 9

Мал.2. Електрична блок-схема.

# ПІДГОТОВКА АПАРАТУ ДО РОБОТИ

- Апарат може встановлюватися в кухні чи в іншому приміщенні, що задовольняють вимогам "Правил безпеки в газовому господарстві".

Увага! Обов’язково повинні бути виконані вимоги до облаштування системи відводу
             відпрацьованих газів, які наведені у додатку (сторінка 9).

- Роботи з установки апарата повинні виконуватися працівниками будівельно-монтажної організації чи експлуатаційної організації газового господарства, відповідно до вимог "Правил безпеки в газовому господарстві".

- Розміщення

    - Рекомендується встановлювати газовий водяний нагрівач за межами ванної. У тому випадку, якщо нагрівач встановлюється у ванній, повинна бути гарантована достатня вентиляція.

    - Встановлення, підключення до газової мережі та до димоходу може виконуватися тільки монтажною організацією, яка має ліцензію. Необхідно також дотримуватися вимог місцевого підприємства водопостачання та будівельних норм і правил.

    - Нагрівач бажано монтувати поблизу димоходу, забезпечивши доступ повітря для горіння.

    - Нагрівач вимагає надходження свіжого повітря для своєї ефективної роботи. Наявні вентиляційні канали біля нагрівача не повинні ніколи  закриватися чи блокуватися.

    - Температура поверхонь апарату, крім труби для відводу продуктів згорання, 
не перевищує 850С.

    - У приміщенні, де встановлюється газовий нагрівач, повинно бути, принаймні, одне вікно чи двері, що відкриваються безпосередньо на вулицю.

    - У приміщенні, де встановлений газовий нагрівач у нижній частині дверей повинні бути вентиляційні отвори.

    - Оглядове вікно пальника газового нагрівача при його встановленні, повинне бути на 
висоті 1.4 - 1.5 метра від рівня підлоги.

    - Повинна бути витримана мінімальна відстань у 40-50см між верхом газового нагрівача і стелею для легкого видалення газів у димохід.

    - Для зручності обслуговування нагрівача необхідно дотримуватись рекомендованих віддалей до стін, включно меблів, як показано на мал..4.

Мал. 4

3.4     Монтаж

- Зняття кожуха.
Потягнувши на себе, зняти рукоятки регуляторів газу („ГАЗ”) 1, води („ВОДА”) 2, перемикача режиму роботи  („ЗИМА” – „ЛІТО”)  9. Викрутити два гвинти – в торці зліва та з права для нагрівача JSD06 та ще два гвинти на задній стінці для нагрівача JSD10, нахилити кожух на себе і зняти.

- Підключення до газової мережі.
Зверніть увагу на чистоту в трубопроводах. Діаметр труби підводу газу  ½  дюйма. Встановіть запірну арматуру.

- Підключення до водопроводу.
Діаметр труби підводу води  ½  дюйма. При використанні пластикових труб необхідно передбачити проставки із сталевих труб по 1,5 м як для гарячої, так і для холодної води. Вхід холодної води у нагрівача з права – „ВХІД ВОДИ” ( поз.5, мал.1). Відбір гарячої води знаходиться посередині нагрівача – „ВИХІД ВОДИ” (поз.6, мал.1). Необхідно уникати звужень на трубопроводах. Для уникнення засмічення водяної арматури та теплообмінника газового нагрівача необхідно встановити фільтри попередньої очистки води та газу .

- Кріплення нагрівача.
Газовий нагрівач необхідно підвісити на трьох (двох) гвинтах надійно вмурованих в стіну, віддаль між гвинтами для нагрівача моделі JSD10 - 95 мм, а для моделі JSD06 - 75 мм,  на висоті приблизно 160 см від підлоги, що забезпечить зручний підхід до оглядового вікна в передній частині нагрівача (поз.3, мал.1). При встановленні нагрівача та виконанні монтажних робіт рекомендуємо використовувати шаблон (це особливо актуально при заміні раніше встановленої газової колонки на нову, що вимагає підключення до вже наявних підводів магістралей води та газу). Шаблон зробіть з номінальними розмірами нагрівача, що забезпечить виконання монтажних робіт. За допомогою шаблону визначають місце для гвинтів підвіски нагрівача.

- Відвід відпрацьованих газів.
Встановити трубу відводу відпрацьованих газів щільно до стіни і з нахилом згідно правил. 
Діаметр патрубка для нагрівача моделі JSD10 - 105 мм, а для моделі JSD06 - 90 мм .

- Перевірка герметичності.
Встановіть кожух та рукоятки на місце. Поверніть регулятор витрати води 2 (мал.1) вліво до упору і на короткий час відкрийте всі точки відбору води, щоб випустити повітря із розводки. Відкрийте газовий і водяний вентилі. Перевірте, чи не має підтікання води, чи витоку газу. Запустіть колонку згідно інструкції та перевірте систему відводу газів згорання.

- Перевірка наявності тяги.
Після 5 хвилин роботи нагрівача (при положенні регулятору газу „Макс”, регулятор протоку води в положенні „мін”) підніміть трубу відводу продуктів згорання і закрийте вихідний штуцер 8 (мал.1) жерстяною пластиною. В цьому режимі приблизно через 1 хвилину повинно відбутися відключення. Видаліть пластину і поставте трубу на місце. Після того, як сенсор відсутності тяги охолодиться, можна знову користуватися колонкою.

# ПОРЯДОК РОБОТИ АПАРАТУ

4.1     Включення апарату.

- Встановіть у відсік для батарей дві батарейки типу R20P, 1,5 В. Дотримуйтесь полярності, вказаної на кришці відсіку для батарей.

Мал.5. Встановлення батарей

- Перевірте наявність тяги в димоході, підносячи запалений сірник до вікна контролю тяги (поз.3, мал. 1). Якщо тяга є, то полум'я сірника втягується у вікно.

- Відкрийте загальний кран на газопроводі перед апаратом.

- Відкрийте вентиль на водопровідній трубі перед апаратом.

- Перемикач включення блоку підпалу нагрівача переведіть в положення „ГАРЯЧА”.

- Відкрийте кран на виході гарячої води і з нього потече гаряча вода.

Якщо запалення при першому відкритті не відбулося, причиною цього може бути заповнення газової труби (в частині монтажу)  повітрям. Необхідно декілька разів відкрити та закрити кран відбору гарячої води. Це дозволить видалити повітря і здійснити підпал газу.

4.2.    Регулювання потоку і температури води.

- Керуюча ручка регулятора води („ВОДА”) (поз.2, мал.1):
За допомогою цієї ручки ви обмежуєте потік води.

- Керуюча ручка регулятора газу („ГАЗ”) (поз.1, мал.1):
Повертайте регулятор газу по годинниковій стрілці, щоб збільшувати температуру води і проти годинникової стрілки, щоб зменшувати температуру води.

- Перемикач режиму роботи „Зима” – „Літо" (поз.9, мал.1):
Відрегулюйте кількість газу, що подається в пальник нагрівача, використовуючи перемикач режиму „зима” - „літо". Пристрій дозволяє влітку закривати 40% подачі газу в нагрівач, щоб зменшити витрати газу.

4.3     Вимикання апарату.

- Закрийте кран у місці відбору гарячої води. При цьому пальник повинен згаснути.

- Закрийте загальний кран на газопроводі.

# ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АПАРАТУ

  - Спостереження за роботою апарату покладається на власника, що зобов'язаний утримувати його в чистоті і справному стані.

  - Технічне обслуговування і ремонт несправного апарату повинно здійснюватися тільки кваліфікованими працівниками експлуатаційної організації газового господарства.

  - Апарат повинен перевірятися щорічно, незалежно від частоти використання. Його варто перевірити, ретельно почистити, при необхідності - промити від накипу.

  - Обслуговування повинен проводити тільки фахівець. Це забезпечить надійну і безпечну роботу апарату.

  - Якщо вода у водопроводі, куди підключений нагрівач дуже жорстка, то через якийсь час може відбутися спад температури гарячої води, чи зменшення потоку гарячої води. Це стається через утворення накипу на стінках трубопроводу газового нагрівача. Щоб зменшити відкладення накипу, рекомендується для одержання бажаної температури води використовувати регулятор газу і не змішувати холодну воду з гарячою водою.

  - Видалення накипу (промивання трубопроводу) повинне здійснюватися в центрі обслуговування газових нагрівачів.

  - Якщо при відкритті крану гарячої води запальник не запалюється, необхідно замінити батарейки. Попереджає про необхідність заміни батарейок тьмяне світіння індикатора (ІНДИКАТОР) поз. 7 мал.1.

  - Запобігання заморожування. Узимку, якщо температура в приміщенні, де встановлено газовий нагрівач, може бути нижче 00С, щоб уникнути ушкодження нагрівача через замерзання води, цілком злийте воду через клапан зливу поз.10 мал.1.

  - Якщо водяний нагрівач не буде використовуватися тривалий час, злийте воду через клапан зливу і видаліть батареї з батарейної шухляди.

# РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| НЕСПРАВНІСТЬ | ПРИЧИНА | УСУНЕННЯ |
| --- | --- | --- |
| Невдале запалювання | Основний газовий вентиль і/чи вентиль холодної води не відкриті. Сухі батареї витрачені. Газова труба заповнена повітрям. Не подається газ. Низький водяний тиск (менш 0.2бар) | Відкрийте основний газовий вентиль і/чи вентиль підведення холодної води. Замініть батареї. Повторіть дію Повідомте газову службу Вашого населеного пункту. Перевірте водяний тиск і збільшить водяний тиск |
| Нагрівач не стартує | Водяний фільтр труби - забитий | Прочистіть фільтр |
| Вогонь гасне протягом роботи | Недостатньо відкритий газовий вентиль або занадто низький рівень тиску газу. | Цілком відкрийте газовий вентиль. Викличте техніка. |

# УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Покупець має право на безкоштовний ремонт апарату на протязі терміну, вказаного в гарантійному талоні.

Гарантійні зобов'язання не дійсні для апаратів, що встановлені (змонтовані) в місцях, де не допускається розташування газового обладнання (ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”):

- в коридорах загального користування;

- в ванних кімнатах та санітарних вузлах;

- в гуртожитках всіх типів;

- в приміщеннях будівель будь-якого призначення, які не мають вікна із кватиркою (фрамугою);

- в підвальних поверхах, якщо вони не мають вікна із кватиркою (фрамугою).

- в приміщенні ведуться будівельні або ремонтні роботи.

Приміщення де встановлюється обладнання повинно бути чистим, повітря в приміщенні не повинно містити пилу та бруду. Пил та бруд що міститься у повітрі може засмітити елементи обладнання та пальника, вивести обладнання з ладу та призвести до пожежі.

При виникненні поломок або несправностей, викликаних недотриманням правил експлуатації, у тому числі незастосуванням додаткового устаткування, передбаченого експлуатаційними документами, всі зобов'язання щодо гарантійного ремонту вважаються не дійсними.

# СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Апарат водонагрівальний проточний газовий побутовий типу JSD _____ (виробництво Powtek Іnternatіonal Holdіngs) номер________________ дата випуску _________________

Апарат відрегульований на використання  газу  з номінальним тиском 1274 Па і робочим тиском води від 0,015 до 0,6 кПа.

Відповідає ДСТУ 2356-94 (ГОСТ 19910-94) і визнаний придатним для експлуатації.

Підпис і прізвище особи, відповідальної за приймання: _____________ / _____________ /

підпис							прізвище

М.П.

# Додаток.

# ВИМОГИ ДО ОБЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДВОДУ
ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ

Для безпечної роботи апарату необхідно забезпечити наступні умови при монтажі й експлуатації (відповідно до вимог БНтаП В.2.5-20-2001 "Газопостачання"):

- необхідно забезпечити доступ повітря ззовні, шляхом створення вентиляційного отвору площею не менш 200 см. кв.

- забороняється закривати канали природної витяжної вентиляції.

- забороняється встановлювати примусову витяжну вентиляцію.

- забороняється звужувати перетин труби, що з'єднує апарат з димохідним каналом.

- довжина горизонтальної ділянки трубопроводу відводу відпрацьованих газів не повинна перевищувати 3 м у нових будинках і 6 м у старих будинках.

- довжина труби відводу відпрацьованих газів від низу патрубка водонагрівального апарата до осі горизонтальної ділянки труби повинна бути не менше 0,5 м.

- нахил труби відводу відпрацьованих газів повинний складати не менше 0,01 убік газового водонагрівача.

- допускається не більше трьох поворотів труби.

- радіус повороту труби повинен бути не менше діаметра труби.

# Text boxes

12